УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Ю.Л. Воробьёв « 12 » _____марта___________ 2007 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЖАРОВ

1. Общие положения

1.1. Изучение  пожаров является одним из основных условий совершенствования организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (далее – тушение пожаров), совершенствования уровня готовности подразделений и профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.

1.2.  Изучение пожара включает:

исследование пожара;

составление карточки действий пожарного подразделения по тушению пожара (Приложение 1) или описания пожара (Приложение 2);

разбор пожаров с личным составом подразделений пожарной охраны.

1.3. Исследованию подлежит каждый пожар, подлежащий статистическому учёту, независимо от его размеров, количества работавших при тушении сил и средств и величины нанесенного ущерба.

1.4. Исследование пожаров поручается наиболее подготовленным должностным лицам территориальных органов МЧС России и подразделений пожарной охраны, не участвовавшим в тушении данного пожара и не осуществляющим пожарный надзор организации (объекта), где произошел пожар.

При необходимости к изучению (исследованию) пожаров могут привлекаться специалисты пожарно-технических, научно-исследовательских  и образовательных учреждений МЧС России.

1.5. На каждый пожар, подлежащий статистическому учёту, убыток от которого составил менее 3420 минимальных размеров оплаты труда (далее – МРОТ), на котором имели место случаи гибели (от 1 до 4-х человек) и травмирования людей (от 1 до 9 человек), в том числе сотрудников (работников) пожарной охраны, составляется карточка действий пожарного подразделения по тушению пожара или, если тушение пожара представляет практический интерес - описание пожара.

Карточки действий пожарного подразделения по тушению пожара составляются в срок не более 5 суток с момента ликвидации пожара, изучаются с личным составом всех подразделений пожарной охраны, привлекавшихся к тушению пожара, в срок не более 10 суток с момента составления карточки.

К карточке прилагаются схемы расстановки сил и средств на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны и на момент ликвидации пожара.

1.6. Пожары с убытком 3420 МРОТ и более, с групповой гибелью 5 и более человек, травмированием 10 и более человек, в том числе и сотрудников (работников) пожарной охраны (крупный пожар), изучаются руководителями и сотрудниками структурных подразделений территориальных органов МЧС России с составлением описания пожара.

Также описание составляется на пожары, исследование которых представляет практический или научный интерес (по решению МЧС России либо руководителя территориального органа МЧС России).

1.7. Описание пожара (далее – описание) состоит из карточки исследования пожара, пояснительной записки и приложений. Описание составляется в срок не более 30 суток с момента ликвидации пожара, подписывается лицами, исследовавшими пожар, и утверждается руководителем территориального органа МЧС России.

Описание изучается с начальствующим составом территориальных органов МЧС России, подразделений пожарной охраны в срок не позднее 1 квартала с момента составления.

Описание составляется в необходимом количестве экземпляров, один экземпляр высылается в адрес Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) через Управление организации пожаротушения и специальной пожарной охраны МЧС России в печатном виде и на магнитном носителе.

1.8. Ответственность за своевременность, полноту и объективность изучения пожаров несут руководители территориальных органов МЧС России и подразделений пожарной охраны, силами которых проводилось изучение пожаров.

2. Исследование пожара

2.1. Исследование пожара начинается с момента возникновения пожара. Первый и последующие РТП, а также иные должностные лица, участвующие в тушении пожара, должны принимать меры постольку, поскольку это возможно, к сохранению и своевременному изъятию вещественных доказательств, получению сведений от очевидцев пожара и т.д.

2.2. Исследование пожара имеет цель:

установить место и причину возникновения пожара;

изучить процесс развития пожара, причины и условия, способствовавшие распространению опасных факторов пожара, особенности поведения конструктивных элементов здания (сооружения) и производственного оборудования, а также различных веществ и материалов в условиях пожара;

проанализировать причины, приведшие к гибели и травмированию людей, причинению материального ущерба;

оценить эффективность работы систем обнаружения и оповещения о пожаре, дымоудаления, а также установок пожаротушения.

2.2. Работа по исследованию пожара осуществляется путем:

собеседования с лицами, обнаружившими пожар и сообщившими о нем в пожарную охрану, участвовавшими в тушении пожара;

детального осмотра места пожара с проведением необходимых замеров, фотосъемок, составлением схем и планов;

изучения на чертежах (схемах) и в натуре строительных конструкций, состояния путей эвакуации в пострадавшем от огня здании (сооружении), технологического процесса производства, состояния противопожарного водоснабжения, стационарных средств тушения, сигнализации, средств связи, подъездов и проездов, проведение аналитических и экспериментальных исследований;

сохранения и своевременного изъятия вещественных доказательств, получения сведений от работников (служащих) или посторонних лиц, обнаруживших пожар или имеющих отношение к нему.

3. Карточка действий подразделений

пожарной охраны по тушению пожара

3.1. Оформление и заполнение карточки действий подразделений пожарной охраны по тушению пожара осуществляется в соответствии с формой, указанной в приложении 1. Ответы на поставленные в карточке вопросы должны быть краткими, достоверными и исчерпывающими.

4. Описание пожара.

4.1. Карточка исследования пожара

4.1.1. Оформление и заполнение карточки исследования пожара осуществляется в соответствии с приложением 5 настоящих Методических рекомендаций.

4.2. Пояснительная записка

4.2.1. При составлении пояснительной записки необходимо:

включать сведения о событиях, предшествующих пожару и произошедших в ходе тушения пожара, только после тщательной проверки их достоверности;

давать детальный анализ действий всех подразделений пожарной охраны и их руководителей, участвующих в тушении пожара, участников тушения пожара, а также условий, которые привели к развитию пожара до крупных размеров;

подробно освещать применение новых способов, методов и средств тушения, интенсивность подачи огнетушащих средств, поведение конструкций и др.;

отражать оперативно-тактическую характеристику организации (объекта);

выводы и предложения составлять таким образом, чтобы руководство органов управления пожарной охраны могли разработать мероприятия, обеспечивающие улучшение профилактической работы, организацию тушения пожара, совершенствование противопожарных норм и правил, а также вносить предложения об изменении законодательства по вопросам пожарной безопасности;

таблицу основных показателей сосредоточения сил и средств развития и тушения пожаров, а также совмещенный график роста (во времени) площади пожара и суммарного расхода огнетушащих средств составлять после тщательного анализа и проверки цифровых данных.

4.2.2. В пояснительной записке должны быть отражены следующие сведения:

4.2.2.1. Общие данные:

адрес, наименование и принадлежность организации (объекта), на котором произошел пожар, дата его постройки, реконструкции;

назначение здания (сооружения, помещения), характер производственного процесса на момент возникновения пожара;

категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности, количество находившихся в нем людей, основное оборудование;

вещества и материалы, обращающиеся (хранящиеся) в данном производстве, их характеристика, количество и величина пожарной нагрузки на момент возникновения пожара;

характеристика и условия проводимых работ (мероприятий), которые могли явиться причиной возникновения пожара;

наличие признаков аварийных режимов работы аппаратов и оборудования на момент возникновения пожара.

4.2.2.2. Строительные и конструктивные особенности здания (сооружения, помещения), имеющие отношение к особенностям развития, тушения и последствиям пожара:

этажность, общая высота, размеры в плане, поэтажная планировка, наличие подвалов, чердака и технического этажа, их планировка, что в них находилось;

материал и конструкция наружных и внутренних капитальных стен, колонн, опор, перегородок; подвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий; внутренних и наружных лестниц; ферм, стропил, прогонов, обрешетки покрытия, кровли; противопожарных зон (отсеков), стен и дверей;

наличие и состояние путей эвакуации, наружных и незадымляемых лестниц; системы отопления, освещения, вентиляции, их наличие, конструктивные особенности и техническое состояние;

наличие шахт, проемов, коммуникаций, подпольного пространства и других отверстий, связывающих этажи и помещения, их число, размеры в плане, влияние на ход развития и тушения пожара;

расстояние до соседних зданий (сооружений, установок), степень огнестойкости последних, влияние на ход развития и тушения пожара;

другие данные строительно-конструктивного характера, имеющие отношение к причине пожара, распространению огня и дыма, спасению людей, проведению работ по тушению пожара.

4.2.2.3 Состояние электросетей, электроустановок и газового хозяйства:

соответствие кабельных линий, электропроводок, электрических сетей и электрооборудования правилам устройства электроустановок;

правильность прокладки кабельных линий, монтажа электропроводок и электрических сетей, их техническое состояние;

наличие, вид и состояние молниезащитных устройств;

наличие, вид и состояние устройств защиты от статического электричества;

соответствие кабельных линий, электропроводок, электрических сетей, электроустановок нормативным требованиям пожарной безопасности;

наличие и состояние газового хозяйства, его соответствие требованиям норм пожарной безопасности;

наличие других установок и оборудования, оказавших влияние на ход развития и тушения пожара.

4.2.2.4. Состояние противопожарного водоснабжения:

наличие и вид противопожарного водоснабжения;

пожарные водоемы, их ёмкость, наличие подъездов, пирсов и устройств для забора воды из них;

водопровод, его вид (внутренний или наружный, кольцевой или тупиковый), диаметр;

ближайшие водоисточники, возможность их использования для целей пожаротушения, расстояние от них до места пожара;

состояние гидрантов и подъездов к ним до пожара, дата их последней проверки на водоотдачу;

давление в водопроводе и порядок его повышения при пожаре, практическая водоотдача водопроводных сетей (дата и результаты последней проверки);

наличие и укомплектованность внутренних пожарных кранов, эффективность их применения;

соответствие противопожарного водоснабжения нормативным требованиям пожарной безопасности.

4.2.2.5. Средства обнаружения, тушения, дымоудаления и оповещения о пожаре:

наличие, вид и состояние установок обнаружения и извещения о пожаре,  тушения пожаров, средств оповещения людей о пожаре, их роль в своевременном извещении о пожаре;

наличие, вид и состояние систем дымоудаления, их работа в условиях пожара;

наличие первичных средств пожаротушения, их применение при пожаре.

4.2.2.6. Характеристика подразделений пожарной охраны:

сведения о подразделениях пожарной охраны, дислоцированных в населённом пункте (сельском районе);

существующий порядок организации работы подразделений пожарной охраны и их органов управления;

численность личного состава и укомплектованность дежурных караулов (смен) пожарных подразделений;

количество и вид основной и специальной пожарной техники, состоящей на вооружении пожарных подразделений, ее укомплектованность и исправность;

средства индивидуальной защиты органов дыхания, состоящие на вооружении пожарных подразделений;

вид пожарной охраны, охраняющей организацию (объект),  населенный пункт, расстояние до места пожара;

состояние готовности пожарных подразделений к выполнению задач по предназначению, осуществление контроля за организацией службы;

наличие и реальность расписания выездов, плана привлечения сил и средств к тушению пожара;

численность сил и средств, привлекаемых на  тушение пожара в организации (объекте) по автоматическому номер вызова;

общая численность сил и средств, привлекаемых на  тушение пожара в организации (объекте) по максимальному номеру вызова;

наличие и реальность плана или карточки тушения пожара на организацию (объект), периодичность их отработки, степень использования и роль этих документов во время тушения пожара;

другие виды подразделений, выполняющих задачи по тушению пожаров, численность дежурных смен, их техническая оснащенность и качество несения службы;

случаи возникновения пожаров в организации (объекте) ранее, их причины и принимавшиеся по ним меры.

4.2.2.7. Ход тушения, руководство тушением пожара (все процессы, изменения и события, происходящие на пожаре, должны строго фиксироваться во времени):

дата, время возникновения, обнаружения пожара;

условия обнаружения пожара, способ и время сообщения о пожаре в пожарную охрану, организация встречи подразделений пожарной охраны;

действия лиц, обнаруживших пожар до прибытия подразделений пожарной охраны, а также первые принятые ими меры по тушению пожара и их эффективность;

действия дежурного диспетчера (радиотелефониста) на единой дежурно-диспетчерской службе, пункте связи части, дежурных служб населенного пункта (района) по направлению необходимого количества сил и средств на тушение пожара; четкость их работы по приему сообщений о пожаре и высылке сил и средств на пожар в соответствии с расписанием выездов (планом привлечения сил и средств);

время прибытия первого пожарного подразделения, обстановка сложившаяся на пожаре к этому моменту (угроза людям, опасность взрыва, обрушения, отравления аварийно-химическими опасными веществами, площадь пожара, характер и особенности его развития);

действия первого и последующих РТП по оценке сложившейся обстановки, разведке пожара, вызову дополнительных сил и средств подразделений пожарной охраны и других участников тушения пожара, расстановке и сил и средств пожаротушения, осуществлению перегруппировки сил и средств в ходе тушения пожара (её цели и необходимость проведения);

проведение спасательных и эвакуационных мероприятий, выборе огнетушащих средств и способов их подачи для тушения пожара, использование специальной и вспомогательной техники, сбор сведений о пожаре и др.;

работа оперативного штаба пожаротушения по управлению ходом тушения пожара;

взаимодействие РТП и оперативного штаба со службами жизнеобеспечения организации (объекта), населенного пункта (района), привлечение к тушению пожара населения и т.д.;

эффективность использования сил и средств, участвующих в тушении пожара;

проявление смелости, отваги и самоотверженности при тушении пожара, спасании людей, материальных ценностей и имущества от огня сотрудниками (работниками) пожарной охраны, иными лицами;

меры по спасению людей, животных, оборудования и имущества, обстоятельства гибели людей и животных;

обстоятельства гибели и травматизма людей (животных);

сведения о применении новых приемов и способов спасания людей и тушения пожара, их эффективность;

численность участвовавшего в тушении пожара личного состава подразделений пожарной охраны и количество используемой ими техники, других  участников тушения пожара. Реализация тактических возможностей сил и средств подразделений пожарной охраны.

4.2.2.8. Обстоятельства, способствовавшие развитию пожара:

позднее обнаружение пожара и несвоевременное сообщение о нем в пожарную охрану;

отсутствие водоисточников, недостаток воды и других огнетушащих средств;

неудовлетворительное противопожарное состояние организации (объекта) на момент возникновения пожара (по выявленным недостаткам);

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны (поздний сбор и выезд по тревоге, незнание района выезда, маршрута следования и организации (объекта), плохое состояние дорог (дорожного покрытия) и загруженность их транспортом, поломка (неисправность) пожарной автотехники, а также отсутствие пожарного подразделения в месте дислокации с объяснением причин отсутствия);

недостаточное количество основной и специальной пожарной автотехники, ее использование не на полную мощность, неудовлетворительное техническое состояние пожарной автотехники, ее не укомплектованность пожарно-техническим вооружением и оборудованием;

ошибки первого и последующего РТП, оперативного штаба в организации тушения пожара, управлении силами и средствами;

влияние метеорологических условий (высокие или низкие температуры, ветер, его направление и скорость и т.д.) и степень их воздействия на исход тушения пожара;

наличие легковоспламеняющихся, горючих, взрывопожароопасных, ядовитых и радиоактивных веществ;

отсутствие или не использование документов предварительного планирования действий пожарной охраны (администрации, сотрудников (работников) организации (объекта)) по тушению пожаров (планов и карточек тушения пожаров);

невыполнение должностными лицами пожарной охраны (администрации организации (объекта)) требований нормативных правовых актов по организации тушения пожаров;

отсутствие или удаленность расположения подразделений пожарной охраны,  их малочисленность.

4.2.2.9. Последствия пожара:

сведения о людях, пострадавших на пожаре (гибель и травматизм) и погибших животных;

количество и площадь сгоревшего, поврежденного или испорченного огнем и дымом;

количество (площадь) разрушенных, вскрытых и разобранных конструкций здания (сооружения) во время пожара;

степень повреждения здания (сооружения, транспортного средства) и возможность его последующего восстановления;

ущерб от пожара в целом и отдельно по зданиям (сооружениям), машинам и оборудованию, инвентарю, товарно-материальным ценностям, сырью и готовой продукции;

степень влияния происшедшего пожара на дальнейший процесс производства (работу организации, (объекта)) и выпуск продукции;

сведения о спасённых людях и животных, сохраненных зданиях и сооружениях, машинах, оборудовании, инвентаре, сырье, готовой продукции и других материальных ценностях;

причина пожара (если установлена или предполагаемая) и предполагаемые виновные лица;

сведения о погибших на пожаре (Ф.И.О., возраст). Каждому погибшему присваивается порядковый номер, в соответствии с которым заполняются пункты VII раздела Карточки исследования пожара (приложение 5).

4.2.2.10. Принятые меры по пожару:

возбуждение уголовного дела, его номер, по какой статье, кто привлекается к ответственности или проходит по делу в качестве подозреваемого;

наличие постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

4.2.2.11. Выводы и предложения по пожару:

основные причины, приведшие к возникновению и развитию пожара до крупных размеров;

перечень мероприятий, позволяющих в дальнейшем исключить возможность возникновения и развития подобных пожаров;

пути и способы устранения выявленных в ходе изучения (исследования) пожара недостатков в деятельности органов управления пожарной охраны;

рекомендации по внедрению передового опыта тушения пожаров, применявшихся на пожаре новых приемов, способов и средств пожаротушения;

другие предложения лиц, занимавшихся исследованием происшедшего пожара.

4.3. Сведения, указанные в пунктах 4.2.2.1. - 4.2.2.5. представляются сотрудниками органов ГПН в соответствии с контрольно-наблюдательным делом на собственника (балансодержателя) объекта пожара.

4.4. Придерживаясь в ходе составления пояснительной записки рекомендуемой последовательности отражения вопросов, необходимо проявлять инициативу в сборе сведений, стремясь в полной мере использовать новейшие достижения науки, техники и криминалистических средств, для более глубоких и обоснованных выводов о причине, особенностях развития пожара и лицах, лицах виновных в его возникновении.

5. Приложения

5.1. Приложения состоят из:

копии Плана привлечения сил и средств (расписания выездов) состоящей из титульного листа и листа (листов) на котором указываются силы и средства, привлекаемые к тушению на исследуемом пожаре, в соответствии с установленными номерами вызова;

таблицы основных показателей сосредоточения сил и средств, развития и тушения пожара;

совмещенного графика изменения площади, требуемого и фактического расхода огнетушащих средств;

схем расстановки сил и средств на момент прибытия первого подразделения, на момент смены каждого РТП, сосредоточения сил и средств, согласно расписания выезда (плана привлечения сил и средств), каждой перегруппировки сил и средств, локализации и ликвидации пожара;

фотоснимков (панорамных, ориентирующих, обзорных масштабных и др.);

копий других оперативных документов по исследуемому пожару, актов, решений, приказов и других документов, касающихся происшедшего пожара.

5.2. Количество схем расстановки сил и средств на тушение пожара, чертежей отдельных конструкций и фотоснимков зависит от характера, размеров пожара и определяется в каждом отдельном случае, исходя из необходимости наиболее полного освещения особенностей данного пожара.

5.3. Схемы, чертежи и фотоснимки размещаются в конце описания в виде приложения. Размеры листов должны быть 20х30 см. или 30х40 см. Фотоснимки выполняются размером 12х18 см., наклеиваются на листы бумаги и подписываются.

5.4. При составлении схем и графиков применяются принятые условные обозначения.

На схемах указываются:

место возникновения пожара – красным флажком;

пути распространения огня и дыма – красными и синими стрелками;

помещения (сооружения, территория), охваченные огнем, отмечаются штрихом красного цвета, задымленные – штрихом синего цвета.

Кроме этого, на схемах в обязательном порядке указываются: расположение пожарных и других автомобилей, участвующих в тушении пожара; пути прокладки рукавных линий и исходные позиции стволов; место расположения штаба пожаротушения, контрольно-пропускного пункта (КПП) ГДЗС, тыла; позиции участков (секторов), а также расположения и места установки специальных агрегатов, приборов, резерва сил и средств и другие необходимые данные.

5.5. Иллюстрированный материал дополняет описание по вопросам противопожарного состояния организации (объекта), причины и места возникновения пожара, его распространения и хода тушения.

5.6. О наличии приложений делается запись в конце текста пояснительной записки.

6. Разбор пожаров

6.1. Изучение каждого конкретного пожара завершается разбором хода его тушения. Разбор производится в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по проведению разборов пожаров» направленных в территориальные подразделения МЧС России письмом МЧС России от 05.12.2006 № 43-4056-18.

7. Анализ действий подразделений пожарной охраны

7.1. Анализ действий подразделений пожарной охраны при тушении пожаров составляется ежеквартально во всех подразделениях пожарной охраны и не реже раза в полугодие в каждом территориальном органе МЧС России и органе управления пожарной охраны по охране объектов и муниципальных образований.

7.2. При разработке анализа основными источниками сведений о работе подразделений пожарной охраны при тушении пожаров являются материалы исследования пожаров, (карточки действий подразделений пожарной охраны при тушении пожаров, описания пожаров и акты о пожарах). На основе их составляется сводная таблица по тушению пожаров за отчетный период (приложение 3).

7.3. На основании анализа материалов исследования пожаров и сводной таблицы, сравнения их с данными предыдущих анализов составляются краткие выводы, выявляются положительные стороны и недостатки в подготовке подразделений пожарной охраны, организации службы и тушения пожаров, разрабатываются мероприятия по повышению готовности подразделений пожарной охраны, улучшению организации тушения пожаров. Эти мероприятия в обязательном порядке включаются в документы, планирующие работу территориальных органов МЧС России, подразделений пожарной охраны.

7.4. Результаты анализа изучаются на служебных совещаниях, разборах пожаров и т.д., а также используются территориальными органами МЧС России и подразделениями пожарной охраны при разработке обзоров, информационных писем и указаний по вопросам службы, подготовки и пожаротушения.

Управление организации пожаротушения и

специальной пожарной охраны МЧС России

Приложение 1

№ вызова______________________________

(по количеству сил и средств на момент локализации пожара)

КАРТОЧКА

действий_____________________________________________________________

(полное наименование подразделения, в районе выезда которого произошёл пожар)

по тушению пожара произошедшего ___________________

(число, месяц, год)

1. Наименование организации (объекта), ведомственная принадлежность (форма собственности, адрес) _______________________________________________                           __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2. Характеристика организации (объекта) _______________________________

(размеры в плане, этажность,

__________________________________________________________________

конструктивные особенности, степень огнестойкости,

__________________________________________________________________

категория производства)

3. Кем охраняется организация (объект), кто обнаружил пожар ____________   __________________________________________________________________

4. Время:

возникновения пожара ____________________площадь___________________

обнаружения пожара _____________________площадь___________________

сообщения о пожаре  _____________________площадь___________________

выезда дежурного караула (смены) ____________________________________

прибытия на пожар  ______________________площадь___________________

подачи первого ствола  ___________________площадь___________________

вызова дополнительных сил _______________площадь___________________

локализация  ____________________________площадь___________________

ликвидация  ______________________________________________________

возвращения в часть (место постоянной дислокации) _____________________

5. Водоснабжение:  __________________________________________________

(вид, характеристика водоснабжения,

__________________________________________________________________

исправность, расстояние до места пожара)

__________________________________________________________________

6. Способы подачи воды: от емкостей  автоцистерн _______________________

(количество стволов)

с установкой на водоисточник _________________________________________

(количество и вид  водоисточников,

__________________________________________________________________

вид используемой техники, расстояние до места пожара)

подвоз воды   ______________________________________________________

(количество, вид и расстояние до водоисточника, вид используемой

__________________________________________________________________

техники)

подача воды в перекачку_____________________________________________

(количество и вид водоисточников,

__________________________________________________________________

вид используемой техники, длина магистральной линии)

7. Обстановка на пожаре _____________________________________________

(что и где горело, ход развития и тушения

__________________________________________________________________

пожара, действия формирований ДПО и населения до прибытия пожарных

__________________________________________________________________

подразделений, действия пожарных подразделений)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Оценка действий: _________________________________________________

РТП-1 __________________________________________________________

__________________________________________________________________

РТП-2 __________________________________________________________

__________________________________________________________________

РТП-3 и последующих____________________________________________

__________________________________________________________________

Начальников участков (секторов) тушения пожара ____________________

__________________________________________________________________

Пожарных подразделений  ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Особенности тушения пожара:_______________________________________

__________________________________________________________________

создание оперативного штаба на пожаре_______________________________

__________________________________________________________________

(время, состав штаба)

создание участков (секторов) тушения пожара ___________________________

__________________________________________________________________

(время, задачи участков (секторов) тушения пожара)

10. Обстоятельства, способствующие развитию пожара: ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

усложняющие обстановку: ___________________________________________

__________________________________________________________________

(наличие АХОВ, взрывчатых, радиоактивных веществ и т.д.)

11. Кем (чем) потушен пожар: _________________________________________

(Формированием ДПО, подразделением пожарной охраны

__________________________________________________________________

населением, совместно, первичными средствами,

__________________________________________________________________

автоматикой)

11.1. С использованием техники организаций (объектов):

__________________________________________________________________

(указать вид техники)

__________________________________________________________________

11.2. С использованием сил и средств опорных пунктов тушения крупных пожаров __________________________________________________________

__________________________________________________________________

11.3. С применением ГДЗС ___________________________________________

одно звено_________________ два или более звеньев_____________________

(время работы)                                                              (время работы)

12. С какими службами было организовано взаимодействие: ________________

__________________________________________________________________

13. Не прибыли подразделения пожарной охраны и службы жизнеобеспечения, предусмотренные расписанием выездов и планом привлечения сил и средств, затребованные РТП__________________________________________________

__________________________________________________________________

(какие подразделения, причина неприбытия)

14. Неисправность в работе пожарной техники:___________________________

__________________________________________________________________

(марка автомобиля, номер подразделения, вид неисправности)

__________________________________________________________________

15. Причина и виновник пожара (установленный либо предполагаемый)_______

__________________________________________________________________

16. Результаты пожара:

16.1. Спасено людей _________чел., из них:

а) пожарными ______________________

б) формированиями ДПО _____________

в) населением _______________________

16.2. Погибло при пожаре, причина гибели_______________________________

__________________________________________________________________

16.3. Травмировано людей ____________________________________________

16.4. Уничтожено строений ___________________________________________

16.5. Погибло животных _____________________________________________

16.6. Сумма ущерба, причиненного пожаром _____________________________

16.7. Общая стоимость спасенного имущества ____________________________

17. Израсходовано огнетушащих веществ ________________________________

__________________________________________________________________

(воды, пенообразователя, порошка и др.)

18. Случаи нарушения правил охраны труда и техники безопасности работниками пожарной охраны ________________________________________

(вид нарушения либо не отмечено)

при этом: погибло _________________________________________ чел.

травмировано_____________________________________________ чел.

19. Выводы, предложения и принятые меры ______________________________

___________________________________________________________________

Приложения: планы, схемы, фотоснимки и др.

Руководитель подразделения

пожарной охраны          _______________________________ (И.О.Фамилия)

(подпись)

« ____ » ____________ 20 __ года.

Приложение 2

КАРТОЧКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРА

Адрес объекта пожара________________________________________

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Наименование субъекта Российской Федерации (табл.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер карточки; основная (0), дополнительная (01-…) |  |  | 0 |  |  |
| 3. Дата возникновения пожара (дд/мм/гг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Вид: населенного пункта (табл,2); пожарной охраны населенного пункта (табл.3) |  |  |  |

РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТ ПОЖАРА

| 5. Форма собственности объекта пожара (табл.4) 6. Организационно-правовая форма организации (табл.5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Ведомственная принадлежность организации (табл.6) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тип предприятия, организации, учреждения (табл.7) |  |  |  |  |
| 9. Вид объекта пожара (табл.8). Вид охраны объекта (табл.9 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта пожара___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ |
| 10. Этажность здания (сооружения), эт.; этаж, на котором возник пожар, эт. |  |  |  |
| 11. Степень огнестойкости здания (сооружения) (табл.10) |  |  |  |
| 12. Место возникновения пожара (табл. 11) |  |  |  |  |  |  |
| 13. Источник возникновения пожара (табл. 12) |  |  |  |  |
| 14. Причина пожара (табл. 13.) |  |  |  |
| 15. Категория виновника пожара (табл. 14,15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Возраст виновника пожара |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Результат дознания по пожару |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Дата последнего мероприятия (проверки) по контролю (надзору) (дд/мм/гг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Расстояние до пожарной части, км. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА

| 20. Погибло людей: всего; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. детей; сотрудников (работников) пожарной охраны. |  |  |  |  |  |
| 21. Количество людей, получивших травмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего; в т.ч. детей; сотрудников (работников) пожарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Условия, способствовавшие травмированию людей ( табл.16 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Прямой ущерб от пожара, тыс. руб., всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. По основным фондам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. По оборотным средствам тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уничтожено, повреждено пожаром материальных ценностей: Уничтожено Повреждено |
| 26. Строений уничтожено, ед.; повреждено, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Жилых квартир, комнат уничтожено, ед.; повреждено, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Поэтажной площади уничтожено, м2; повреждено, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Автотракторной и др. техники уничтожено, ед.; повреждено, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Зерновых культур уничтожено, тонн; повреждено, тонн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Кормов уничтожено, тонн; повреждено, тонн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Технических культур уничтожено, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Скота (зверей); крупного, голов. |  |  |  |  |
| 34. мелкого, голов |  |  |  |  |
| 35. Птицы, штук. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ IV. СПАСЕНО НА ПОЖАРЕ

| 36. Людей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. Скота: крупного, голов; мелкого, голов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Автотракторной и другой техники, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Материальных ценностей, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ V. РАЗВИТИЕ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРА.

| 40. Время обнаружения пожара, час. мин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. Время сообщения о пожаре, час. мин. |  |  |  |  |  |
| 42. Время прибытия на пожар 1-го пожарного подразделения, час. мин. |  |  |  |  |  |
| 43. Время локализации пожара, час. мин. |  |  |  |  |  |
| 44. Время ликвидации пожара, час. мин. |  |  |  |  |  |
| 45. Дата ликвидации пожара (дд/мм/гг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Условия, способствовавшие развитию пожара (табл.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ VI. СИЛЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| 47. Участники тушения пожара (табл.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. Техника, использованная при тушении пожара (табл.19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Количество пожарной техники, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Подано пожарных стволов на тушение пожара (табл.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Количество поданных пожарных стволов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Огнетушащие средства, применявшиеся для тушения пожара (табл.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Первичные средства пожаротушения и средства защиты органов дыхания, |
| применявшиеся при тушении пожара (табл.22) |  |  |  |  |  |
| 54. Водоснабжение на пожаре (табл.23) |  |  |  |  |  |
| 55. Работа установок пожарной автоматики (табл.24) |  |  |  |  |  |
| 56. Результаты работы установок пожарной автоматики (табл.25) |  |  |  |  |  |
| 57. Руководитель тушения пожара (табл.26) |  |  |  |  |  |
| 58. Выезд следственно-оперативной группы |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ

| 59. Порядковый номер погибшего лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. Возраст погибшего лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Пол погибшего лица: мужской (1), женский (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. Социальное положение погибшего при пожаре лица (табл. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Образование лица, погибшего при пожаре (табл. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Причина гибели людей при пожаре (табл. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. Условия, способствовавшие гибели людей (табл. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. Момент наступления смерти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Карточку составили_____________________________________________________

(должность,  Ф.И.О. подпись)

_____________________________________________________

«___» ______________ 20__ г.

Приложение 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

работы подразделений пожарной охраны по тушению пожаров

в городе,  населенном пункте (районе)

за _________ кв.  20_______ г.

- Выезды дежурных караулов по тревоге.

Всего выездов _____________________________________________________________________

В том числе на:

1.1. Пожары (в том числе в районы выезда других частей – указывается в знаменателе)________

1.2. Аварии и несчастные случаи  _____________________________________________________

1.3. Пожары, не подлежащие учёту____________________________________________________

1.4. Лесные/торфяные пожары _______________________________________________________

(в числителе – лесные пожары, в знаменателе – торфяные)

1.5. Ложные (в том числе по ложному срабатыванию АПС – указывается в знаменателе) ______

1.6. Пожарно-тактические занятия и учения (в том числе в ночное время – указывается в знаменателе) _______________________________________________________________________

- Пожары потушены:

2.1. ДПО, населением до прибытия пожарных подразделений (в том числе ДПО с выездной пожарной техникой – указывается в знаменателе) _______________________________________

2.2. Автоматическими установками тушения пожара _____________________________________

2.3. Силами одного караула  __________________________________________________________

2.4.Первым стволом (стволами) от емкости автоцистерны_________________________________

с установкой пожарных автомобилей на водоисточники________________________________

2.5. От емкостей нескольких автоцистерн (без установки автомобилей на водоисточники)_____

2.6. С привлечением дополнительных сил и средств _____________________________________

- При тушении пожаров использовались (используются данные только по пожарам, указанным в п.п. 2.3. – 2.6.):

3.1.  2 водяных ствола _______________________________________________________________

3.2.  3 – 4 водяных стволов ___________________________________________________________

3.3.  5 – 7 водяных стволов ___________________________________________________________

3.4.  8 и более водяных стволов_______________________________________________________

  - Воздушно-пенные стволы:

количество пожаров, потушенных с применением воздушно-пенных стволов __________

в том числе:  а) один ствол ______________________________________________________

б) два и более стволов ______________________________________________

израсходовано пенообразователя (литров) ________________________________________

3.6. Смачиватели:

количество пожаров, потушенных с применением смачивателей__________________________

израсходовано смачивателей (литров) ________________________________________________

3.7. Огнетушащий порошок:

количество пожаров, потушенных с применением огнетушащего порошка ___________

израсходовано огнетушащего порошка (кг.) _____________________________________

3.8. Одно звено ГДЗС _______ общее время работы ______час.

3.9. Два и более звеньев ГДЗС _______ общее время работы ______ час.

3.10. Автолестница (автоподъемник) __________________________________________________

в том числе опорных пунктов _________________________________________________

3.11. Рукавный автомобиль __________________________________________________________

в том числе опорных пунктов __________________________________________________

3.12. Насосная станция _______  в том числе опорных пунктов ____________________________

3.13. Автомобиль технический _______________в том числе опорных пунктов ______________

3.14. Дымосос ____________________в том числе опорных пунктов _______________________

3.15. Другие специальные автомобили _________________________________________________

в том числе опорных пунктов _________________________________________________

3.16. Механизированный инструмент __________________________________________________

- Время следования к месту пожара (только в район выезда)

до 5 минут ___________________________________________________________________

до 10 минут __________________________________________________________________

более 10 минут _______________________________________________________________

- Время с момента прибытия на пожар до ликвидации (в % отношении к общему числу пожаров, указанных в п.п. 2.3., 2.4.):

до 15 минут __________________________________________________________________

16-30 минут _________________________________________________________________

31 минута – 1 час _____________________________________________________________

61 минута – 2 часа ____________________________________________________________

свыше 2 часов ________________________________________________________________

- Результаты пожаров:

6.1. Спасено людей: всего ___________________________________________________________

в т.ч. пожарными _____________________________________________________________

6.2. Погибло при пожарах людей: всего ________________________________________________

до прибытия пожарных подразделений __________________________________________

6.3. Травмировано людей ____________________________________________________________

6.4. Уничтожено строений ___________________________________________________________

6.5. Сумма убытка, причиненного пожарами ____________________________________________

6.6. Общая стоимость спасенных материальных ценностей _______________________________

6.7. Допущено дорожно-транспортных происшествий:

при следовании на пожар ____________________________________________________

при следовании с места пожара _______________________________________________

6.8. Допущены несчастные случаи с сотрудниками (работниками) пожарной охраны:

всего _____________________________________________________________________

с летальным исходом _______________________________________________________

Начальник ________________________________________________________________________

(наименование подразделения пожарной охраны)

________________________________                __________________________________________

(звание)                                                                                     подпись (Ф.И.О.)

«      » ___________ 20___год.

Примечания:

1. В зависимости от местных особенностей разделы таблицы могут быть дополнены данными, необходимыми для анализа действий подразделений пожарной охраны.

2. При разработке анализа действий подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации таблица составляется как в целом по субъекту Российской Федерации, так и раздельно по городам, населенным пунктам (районам) охраняемым подразделениями противопожарной службы субъектов Российской Федерации.

Приложение 4

СОВМЕЩЕННЫЙ ГРАФИК

изменения площади пожара, требуемого и фактического расхода

огнетушащих веществ  во времени

Пояснения к графику:

      - По оси ординат (вертикальная ось) откладывается:

слева — площадь пожара (в м 2);

справа — расход огнетушащего вещества (в л/сек).

- По оси абсцисс (горизонтальная ось) откладывается время в минутах или в часах в зависимости от времени тушения.

- Требуемый расход огнетушащего вещества определяется умножением  значения площади пожара, на момент времени (выезда, прибытия на пожар, введения стволов), на требуемую для данного вида горящего вещества интенсивность, которая находится по таблицам учебных пособий по пожарной тактике.

- Фактический расход огнетушащего вещества на определенный момент времени.

- График требуемого расхода выполняется кривой линией, а фактического — ступенчатой.

Приложение 5

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТОЧКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Карточка исследования пожара заполняется на каждый пожар сотрудниками, проводившими исследование пожара.

Карточки исследования пожаров должны строго соответствовать приведённому образцу, напечатаны только на писчей бумаге формата А4 (297х210 мм), заполнены разборчиво, на русском языке.

Карточка исследования пожара состоит из текстовой и кодовой частей. Текстовая часть (левая часть карточки) содержит наименования полей, после которых при заполнении записываются их текстовые или количественные значения.

Кодовая часть (правая часть карточки) предназначена для машинной обработки и заполняется только числовой информацией в соответствии с описанными ниже правилами заполнения карточки исследования пожара. По мере необходимости, МЧС России могут быть внесены изменения и дополнения в содержание кодовых таблиц.

2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРА

В верхней части карточки указывается почтовый адрес объекта пожара в текстовом виде.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. РЕГИОН.

В кодовом поле 1 записывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Наименование региона | Код |
| --- | --- |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1179 |
| Республика Башкортостан | 1180 |
| Республика Бурятия | 1181 |
| Республика Алтай | 1184 |
| Республика Дагестан | 1182 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1183 |
| Республика Калмыкия - Хальмг Тангч | 1185 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1191 |
| Республика Карелия | 1186 |
| Республика Коми | 1187 |
| Республика Марий Эл | 1188 |
| Республика Мордовия | 1189 |
| Республика Северная Осетия | 1190 |
| Республика Татарстан | 1192 |
| Республика Тыва | 1193 |
| Удмуртская Республика | 1194 |
| Республика Хакасия | 1195 |
| Ингушская Республика | 1174 |
| Чеченская Республика | 1196 |
| Чувашская Республика - Чаваш Республика. | 1197 |
| Республика Саха (Якутия) | 1198 |
| Алтайский край | 1101 |
| Краснодарский край | 1103 |
| Красноярский край | 1104 |
| Таймырский авт. округ | 104 |
| Эвенкийский авт. округ | 105 |
| Приморский край | 1105 |
| Ставропольский край | 1107 |
| Хабаровский край | 1108 |
| Амурская область | 1110 |
| Архангельская область | 1111 |
| Ненецкий авт. округ | 111 |
| Астраханская область | 1112 |
| Белгородская область | 1114 |
| Брянская область | 1115 |
| Владимирская область | 1117 |
| Волгоградская область | 1118 |
| Вологодская область | 1119 |
| Воронежская область | 1120 |
| Ивановская область | 1124 |
| Иркутская область | 1125 |
| Усть-Ордынский авт. округ | 125 |
| Калининградская область | 1127 |
| Калужская область | 1129 |
| Камчатская область | 1130 |
| Корякский авт. округ | 130 |
| Кемеровская область | 1132 |
| Кировская область | 1133 |
| Костромская область | 1134 |
| Курганская область | 1137 |
| Курская область | 1138 |
| Ленинградская область | 1141 |
| г. Санкт-Петербург | 141 |
| Липецкая область | 1142 |
| Магаданская область | 1144 |
| г. Москва | 1145 |
| Московская область | 1146 |
| Мурманская область | 1147 |
| Нижегородская область | 1122 |
| Новгородская область | 1149 |
| Новосибирская область | 1150 |
| Омская область | 1152 |
| Оренбургская область | 1153 |
| Орловская область | 1154 |
| Пензенская область | 1156 |
| Пермская область | 1157 |
| Коми-Пермяцкий авт. округ | 157 |
| Псковская область | 1158 |
| Ростовская область | 1160 |
| Рязанская область | 1161 |
| Самарская область | 1136 |
| Саратовская область | 1163 |
| Сахалинская область | 1164 |
| Свердловская область | 1165 |
| Смоленская область | 1166 |
| Тамбовская область | 1168 |
| Тверская область | 1128 |
| Томская область | 1169 |
| Тульская область | 1170 |
| Тюменская область | 1171 |
| Ханты-Мансийский авт. округ | 171 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 172 |
| Ульяновская область | 1173 |
| Челябинская область | 1175 |
| Читинская область | 1176 |
| Агинский Бурятский авт. округ | 176 |
| Ярославская область | 1178 |
| Еврейская авт. область | 1199 |
| Чукотский авт. округ | 1177 |

2. НОМЕР КАРТОЧКИ

В первом разряде кодового поля 2 проставлена цифра 0 (для основной карточки изучения пожара). Если дополнительных карточек не составляется, то в поле двух последних разрядах указывается – 00, в случае составления дополнительных карточек исследования пожара в двух последних разрядах проставляется их номер (01-99).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ карточки составляются на пожары, при которых погибло более пяти человек, в соответствии с требованиями, изложенными в п. 20 настоящей Инструкции.

3. ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

В кодовом поле 3 записывается дата возникновения пожара. В двух первых разрядах поля 3 записывается число, в двух следующих разрядах - месяц и в двух последних - две последние цифры года.

4. ВИД НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. ВИД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

В первом разряде кодового поля 4 записывается код населенного пункта в соответствии с табл. 2, во втором разряде - код пожарной охраны населенного пункта в соответствии с табл. 3.

Таблица 2

| Вид населенного пункта | Код |
| --- | --- |
| Город | 1 |
| Поселок городского типа | 2 |
| Сельский населенный пункт (село, деревня, слобода, станица, хутор и др.) | 3 |
| Станция | 4 |
| Разъезд, перегон | 5 |
| Вне территории населенного пункта | 6 |
| Вахтовый поселок | 7 |
| Жилой поселок при станции | 8 |

Таблица 3

| Вид пожарной охраны населённого пункта | Код |
| --- | --- |
| Федеральная противопожарная служба | 1 |
| Противопожарная служба субъекта Российской Федерации | 2 |
| Муниципальная пожарная охрана | 3 |
| Частная пожарная охрана | 4 |
| Добровольная пожарная охрана | 5 |
| Не охраняется пожарной охраной | 6 |

РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТ ПОЖАРА

5. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ

Каждый объект пожара самостоятельно или в составе предприятия, организации, учреждения, имущества граждан относится к одной из определенных законодательством Российской Федерации форм собственности.

В кодовом поле 5 записывается код формы собственности объекта пожара (по КФС) в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

| Форма собственности | Код |
| --- | --- |
| Федеральная собственность | 12 |
| Собственность субъектов Российской Федерации | 13 |
| Муниципальная собственность | 14 |
| Частная собственность | 16 |
| Смешанная российская собственность | 17 |
| Иностранная собственность | 20 |
| Совместная российская и иностранная собственность | 30 |
| Иная смешанная Российская собственность | 49 |
| Собственность благотворительных организаций | 50 |
| Собственность политических общественных объединений | 51 |
| Собственность профессиональных союзов | 52 |
| Собственность общественных организаций | 53 |
| Собственность религиозных объединений | 54 |

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

В кодовом поле 6 записывается в соответствии с табл. 5 код организационно-правовой формы предприятия, организации, учреждения, на объекте которого произошел пожар (по КОПФ).

Таблица 5

| Наименование | Код |
| --- | --- |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями: |
| Унитарные предприятия |
| Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления | 41 |
| Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 42 |
| Дочерние унитарные предприятия | 68 |
| Хозяйственные товарищества и общества |
| Полные товарищества | 51 |
| Товарищества на вере | 64 |
| Общества с ограниченной ответственностью | 65 |
| Общество с дополнительной ответственностью | 66 |
| Акционерные общества |
| Открытые акционерные общества | 47 |
| Закрытые акционерные общества | 67 |
| Производственные кооперативы | 52 |
| Крестьянские фермерские хозяйства | 53 |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями |
| Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 76 |
| Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств | 77 |
| Органы общественной самодеятельности | 78 |
| Территориальные общественные самоуправления | 80 |
| Учреждения | 81 |
| Общественные и религиозные организации (объединения) | 83 |
| Общественные движения | 84 |
| Потребительские кооперативы | 85 |
| Фонды | 88 |
| Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) | 93 |
| Товарищества собственников жилья | 94 |
| Некоммерческие партнерства | 96 |
| Автономные некоммерческие организации | 97 |
| Организации без права юридического лица, индивидуальные предприниматели |
| Финансово-промышленные группы | 79 |
| Простые тоарищества | 87 |
| Представительства и филиалы | 90 |
| Индивидуальные предприниматели | 91 |
| Паевые инвестиционные фонды | 92 |
| Иные неюридические лица | 98 |

7. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

В кодовом поле 7 записывается код министерства (ведомства) в соответствии с ОКОГУ (табл. 6).

Территориальные органы МЧС России самостоятельно, на основании данных органов государственной статистики (статуправлений) субъектов Российской Федерации обеспечивают внесение изменений и дополнений в классификатор министерств (ведомств).

Таблица 6

| Ведомственная принадлежность | Сокращение | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Федеральные органы государственной власти |
| 1.1. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Совет Безопасности Российской Федерации |  | 11001 |
| Администрация Президента Российской Федерации |  | 11002 |
| Прочие федеральные органы государственной власти Президента Российской Федерации |  | 11000* |
| 1.2. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Совет Федерации Российской Федерации |  | 12001 |
| Государственная Дума Российской Федерации |  | 12002 |
| Прочие органы федерального Собрания Российской Федерации |  | 12000* |
| 1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Правительство Российской Федерации |  | 13001 |
| Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | МВД России | 13110 |
| Федеральная миграционная служба | ФМС России | 13112 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | МЧС России | 13130 |
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | МИД России | 13140 |
| Министерство обороны Российской Федерации | Минобороны России | 13160 |
| Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | ФСВТС России | 13162 |
| Федеральная служба по оборонному заказу | Рособоронзаказ | 13163 |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | ФСТЭК России | 13164 |
| Федеральное агентство специального строительства | Спецстрой России | 13165 |
| Министерство юстиции Российской Федерации | Минюст России | 13170 |
| Федеральная служба исполнения наказаний | ФСИН России | 13173 |
| Федеральная регистрационная служба | Росрегистрация | 13174 |
| Федеральная служба судебных приставов | ФССП России | 13176 |
| Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба) | ГФС России | 13191 |
| Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) | СВР России | 13193 |
| Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) | ФСБ России | 13194 |
| Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (федеральная служба) | ФСКН России | 13195 |
| Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) | ФСО России | 13196 |
| Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | ГУСП | 13197 |
| Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) |  | 13198 |
| Прочие федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам |  | 13100* |
| Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Минздравсоцразви-тия России | 13220 |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Роспотребнадзор | 13222 |
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Росздравнадзор | 13224 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | ФМБА России | 13225 |
| Федеральная служба по труду и занятости | Роструд | 13226 |
| Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию | Росздрав | 13228 |
| Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации | Минкультуры России | 13230 |
| Федеральное архивное агентство | Росархив | 13231 |
| Федеральное агентство по культуре и кинематографии | Роскультура | 13232 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | Роспечать | 13234 |
| Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия | Росохранкультура | 13235 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | Минобрнауки России | 13240 |
| Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам | Роспатент | 13241 |
| Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | Рособрнадзор | 13242 |
| Федеральное агентство по науке и инновациям | Роснаука | 13243 |
| Федеральное агентство по образованию | Рособразование | 13244 |
| Министерство природных ресурсов Российской Федерации | МПР России | 13250 |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | Росприроднадзор | 13252 |
| Федеральное агентство водных ресурсов | Росводресурсы | 13254 |
| Федеральное агентство лесного хозяйства | Рослесхоз | 13256 |
| Федеральное агентство по недропользованию | Роснедра | 13257 |
| Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | Минпромэнерго России | 13260 |
| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | Ростехрегулиро-вание | 13262 |
| Федеральное агентство по промышленности | Роспром | 13266 |
| Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | Росстрой | 13267 |
| Федеральное агентство по энергетике | Росэнерго | 13268 |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Минсельхоз России | 13270 |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Россельхознадзор | 13271 |
| Федеральное агентство по рыболовству | Росрыболовство | 13274 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | Минтранс России | 13280 |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | Ространснадзор | 13282 |
| Федеральное агентство воздушного транспорта | Росавиация | 13284 |
| Федеральное дорожное агентство | Росавтодор | 13285 |
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта | Росжелдор | 13286 |
| Федеральное агентство морского и речного транспорта | Росморречфлот | 13287 |
| Федеральное агентство геодезии и картографии | Роскартография | 13289 |
| Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации | Мининформсвязи России | 13290 |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи | Россвязьнадзор | 13291 |
| Федеральное агентство по информационным технологиям | Росинформтехно-логии | 13293 |
| Федеральное агентство связи | Россвязь | 13295 |
| Министерство финансов Российской Федерации | Минфин России | 13310 |
| Федеральная налоговая служба | ФНС России | 13312 |
| Федеральная служба страхового надзора | Росстрахнадзор | 13313 |
| Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | Росфиннадзор | 13315 |
| Федеральная служба по финансовому мониторингу | Росфинмониторинг | 13316 |
| Федеральное казначейство (федеральная служба) | Казначейство России | 13317 |
| Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | Минэкономразвития России | 13320 |
| Федеральная таможенная служба | ФТС России | 13323 |
| Федеральное агентство по государственным резервам | Росрезерв | 13325 |
| Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | Роснедвижимость | 13326 |
| Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | Росимущество | 13327 |
| Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами | РосОЭЗ | 13328 |
| Прочие федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам |  | 13200* |
| Федеральные службы и федеральные агентства, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации |
| Федеральная антимонопольная служба | ФАС России | 13371 |
| Федеральная служба по тарифам | ФСТ России | 13372 |
| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | Росгидромет | 13373 |
| Федеральная служба по финансовым рынкам | ФСФР России | 13374 |
| Федеральная служба государственной статистики | Росстат | 13375 |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | Ростехнадзор | 13376 |
| Федеральное агентство по атомной энергии | Росатом | 13377 |
| Федеральное космическое агентство | Роскосмос | 13378 |
| Федеральная аэронавигационная служба |  | 13384 |
| Прочие федеральные службы и федеральные агентства, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации |  | 13370* |
| Организации при Президенте Российской Федерации, не относящиеся к федеральным органам исполнительной власти |
| Комиссия при Президенте Российской Федерации по Государственным премиям Российской Федерации в области науки и техники |  | 13620 |
| Прочие организации при Президенте Российской Федерации, не относящиеся к федеральным органам исполнительной власти |  | 13600* |
| Организации при Правительстве Российской Федерации, не относящиеся к федеральным органам исполнительной власти |
| Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества" | Российский фонд федерального имущества | 13709 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" | ИТАР-ТАСС | 13728 |
| Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации |  | 13733 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации" | ГОУ АНХ | 13735 |
| Федеральная служба специального строительства при Правительстве Российской Федерации | Спецстрой России | 13747 |
| Управление по развитию станкостроительной и инструментальной промышленности Роскоммаша | Управление станкостроения | 13792 |
| Прочие организации при Правительстве Российской Федерации, не относящиеся к федеральным органам исполнительной власти |  | 13700* |
| Организации при федеральных органах исполнительной власти |
| Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации | Росзарубеж центр | 13912 |
| Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания при Минобороне России |  | 13917 |
| Прочие организации при федеральных органах исполнительной власти |  | 13900* |
| 1.4. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Конституционный суд Российской Федерации |  | 14001 |
| Система федеральных судов общей юрисдикции |  | 14002 |
| Система арбитражных судов в Российской Федерации |  | 14003 |
| Система прокуратуры Российской Федерации |  | 14004 |
| Система Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации |  | 14005 |
| Прочая судебная власть Российской Федерации |  | 14000* |
| 1.5. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ |
| Центральный банк Российской Федерации | Банк России | 15001 |
| Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) | ОАО Внешторгбанк | 15002 |
| Государственный специализированный банк - Банк внешнеэкономической деятельности СССР | Внешэкономбанк СССР | 15003 |
| Акционерный коммерческий агропромышленный банк (открытое акционерное общество) | Агропромбанк | 15005 |
| Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) | Сбербанк России ОАО | 15007 |
| Пенсионный фонд Российской Федерации | ПФР | 15013 |
| Российский гуманитарный научный фонд | РГНФ | 15014 |
| Российский фонд фундаментальных исследований |  | 15016 |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ФОМС | 15017 |
| Фонд социального страхования Российской Федерации |  | 15018 |
| Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере |  | 15019 |
| Счетная палата Российской Федерации |  | 15051 |
| Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | ЦИК России | 15053 |
| Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации |  | 15060 |
| Российская академия наук | РАН | 15065 |
| Сибирское отделение Российской академии наук |  | 15066 |
| Уральское отделение Российской академии наук | УрО РАН | 15067 |
| Государственное учреждение Дальневосточное отделение Российской академии наук |  | 15068 |
| Российская академия сельскохозяйственных наук | Россельхоз-академия | 15070 |
| Российская академия медицинских наук | РАМН | 15075 |
| Российская академия архитектуры и строительных наук | Росархстрой-академия | 15078 |
| Российская академия образования | РАО | 15080 |
| Российская академия художеств |  | 15082 |
| Общественная палата Российской Федерации |  | 15085 |
| Прочие организации федерального уровня |  | 15000* |
| 2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Органы представительной (законодательной) власти субъектов Российской Федерации |  | 22000 |
| Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 23000 |
| Правительства (администрации) и аналогичные по организационному уровню и функциям организации |  | 23010 |
| Финансовые органы субъектов Российской Федерации |  | 23129 |
| Органы управления сельского хозяйства субъектов Российской Федерации |  | 23140 |
| Государственные инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с соответствующими государственными инспекциями городов и районов |  | 23145 |
| Органы управления по архитектуре и строительству субъектов Российской Федерации |  | 23150 |
| Органы управления по вопросам инвестиций субъектов Российской Федерации |  | 23152 |
| Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности |  | 23153 |
| Органы управления по экономике и прогнозированию субъектов Российской Федерации |  | 23155 |
| Органы по управлению государственным имуществом субъектов Российской Федерации |  | 23160 |
| Органы управления по вопросам обороны, мобилизационной подготовки, ликвидации последствий стихийных бедствий субъектов Российской Федерации |  | 23170 |
| Органы управления промышленности субъектов Российской Федерации |  | 23190 |
| Региональные энергетические комиссии субъектов Российской Федерации |  | 23195 |
| Органы управления торговли субъектов Российской Федерации |  | 23210 |
| Органы управления по внешнеэкономическим связям субъектов Российской Федерации |  | 23213 |
| Органы управления по продовольствию и потребительскому рынку субъектов Российской Федерации |  | 23215 |
| Органы управления пищевой и перерабатывающей промышленности субъектов Росийской Федерации |  | 23220 |
| Органы управления по поддержке предпринимательства субъектов Российской Федерации |  | 23230 |
| Органы управления по земельным ресурсам и землепользованию субъектов Российской Федерации |  | 23240 |
| Органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации |  | 23250 |
| Органы управления по жилищному и коммунальному хозяйству субъектов Российской Федерации |  | 23260 |
| Органы управления по транспорту, связи и дорожному строительству субъектов Российской Федерации |  | 23270 |
| Органы управления образования субъектов Российской Федерации |  | 23280 |
| Органы управления по научно-технической политике субъектов Российской Федерации |  | 23290 |
| Органы управления культуры субъектов Российской Федерации |  | 23310 |
| Органы управления по туризму субъектов Российской Федерации |  | 23330 |
| Органы управления здравоохранения субъектов Российской Федерации |  | 23340 |
| Органы управления по вопросам женщин, семьи и демографической политики субъектов Российской Федерации |  | 23350 |
| Органы управления по физической культуре и спорту субъектов Российской Федерации |  | 23360 |
| Органы управления по делам молодежи субъектов Российской Федерации |  | 23370 |
| Органы управления по национальным вопросам субъектов Российской Федерации |  | 23380 |
| Органы управления по социальной защите населения субъектов Российской Федерации |  | 23390 |
| Органы управления по труду субъектов Российской Федерации |  | 23410 |
| Органы управления по печати и средствам массовой информации субъектов Российской Федерации |  | 23420 |
| Органы управления кинофикации субъектов Российской Федерации |  | 23430 |
| Органы управления по вопросам записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации |  | 23440 |
| Органы управления архивными делами субъектов Российской Федерации |  | 23450 |
| Другие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 23900 |
| Органы судебной власти субъектов Российской Федерации |  | 24000 |
| Конституционные суды субъектов Российской Федерации |  | 24100 |
| Мировые судьи |  | 24400 |
| Другие организации уровня субъектов Российской Федерации |  | 28000 |
| Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации |  | 28020 |
| Контрольные органы субъектов Российской Федерации |  | 28100 |
| Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  | 28200 |
| Прочие органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  | 20000* |
| 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
| Представительные органы муниципальных образований |  | 31000 |
| Представительные органы муниципальных районов |  | 31100 |
| Представительные органы городских округов |  | 31200 |
| Представительные органы внутригородских территорий городов федерального значения |  | 31300 |
| Представительные органы городских поселений |  | 31400 |
| Представительные органы сельских поселений |  | 31500 |
| Другие органы местного самоуправления |  | 32000 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных районов |  | 32100 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских округов |  | 32200 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) внутригородских территорий городов федерального значения |  | 32300 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских поселений |  | 32400 |
| Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских поселений |  | 32500 |
| Контрольные органы муниципальных образований |  | 33000 |
| Контрольные органы муниципальных районов |  | 33100 |
| Контрольные органы городских округов |  | 33200 |
| Контрольные органы внутригородских территорий городов федерального значения |  | 33300 |
| Контрольные органы городских поселений |  | 33400 |
| Контрольные органы сельских поселений |  | 33500 |
| Иные органы местного самоуправления |  | 34000 |
| Иные органы муниципальных районов |  | 34100 |
| Иные органы городских округов |  | 34200 |
| Иные органы внутригородских территорий городов федерального значения |  | 34300 |
| Иные органы городских поселений |  | 34400 |
| Иные органы сельских поселений |  | 34500 |
| Прочие органы местного самоуправления |  | 30000* |
| 4. ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ |
| Объединения предприятий и организаций, образованные федеральными органами государственной власти |  | 41000 |
| Открытое акционерное общество «Газпром» | ОАО «Газпром» | 41001 |
| Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» | РАО «ЕЭС России» | 41002 |
| Открытое акционерное общество «Российская агрохимическая компания» | АО Росагрохим | 41003 |
| Межотраслевое государственное объединение по разработке и производству радиоизмерительной техники | МГО «Радиоприбор» | 41006 |
| Закрытое акционерное общество «Часпром» | ЗАО «Часпром» | 41008 |
| Машиностроительный концерн по разработке и изготовлению химического, нефтегазоперерабатывающего, полимерного, бумагоделательного, нефтепромыслового и газоочистного оборудования | Машинострои-тельный концерн «Химнефтемаш» | 41012 |
| Межреспубликанская ассоциация учебных заведений по подготовке и переподготовке кадров машиностроения «Машиностроитель» | АУЗМАШ | 41021 |
| Акционерное общество открытого типа «Корпорация ФАРМИНДУСТРИЯ» | АО «Корпорация ФАРМИНДУ-СТРИЯ» | 41023 |
| Открытое акционерное общество «БИОПРЕПАРАТ» | ОАО «БИОПРЕПАРАТ» | 41024 |
| Межотраслевое государственное объединение по производству технических носителей информации для вычислительной техники | МГО «Проминформ» | 41027 |
| Межотраслевой научно-технический комплекс «Антикор» | МНТК «Антикор» | 41028 |
| Межотраслевое государственное объединение по разработке и производству электроизмерительной техники и метрологического оборудования | МГО «Электромера» | 41031 |
| Международное объединение «Нефтеком» |  | 41033 |
| Межотраслевое государственное объединение по комплексному централизованному обслуживанию сложного технологического оборудования с применением микропроцессорной техники | МГО «Машприбор-сервис» | 41034 |
| Международное объединение по разработке и производству приборов промышленного контроля и регулирования технологических процессов | МО «Промприбор» | 41035 |
| Акционерное общество закрытого типа «Техноэлектронмаш» | АО «Техноэлектрон-маш» | 41036 |
| Межотраслевое государственное объединение по разработке, производству, монтажу и обслуживанию автоматизированных систем | МГО «Защита» | 41037 |
| Акционерное общество закрытого типа - межотраслевое объединение по разработке, производству и техническому обслуживанию персональных ЭВМ | АО «Компьютер» | 41038 |
| Межотраслевое объединение по разработке, производству и обслуживанию систем безопасности | МО «Безопасность» | 41039 |
| Народный концерн «Бутэк» |  | 41043 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Международный концерн «Гидромаш» | ТОО «МК «Гидромаш» | 41044 |
| Акционерное общество открытого типа «Концерн «Деко» | АО «Концерн «ДеКО» | 41046 |
| Акционерное объединение по разработке и производству приборов и средств автоматизации научных исследований высшей категории сложности «Научные приборы» | Акционерное объединение «Научные приборы» | 41048 |
| Консорциум «Арал» |  | 41052 |
| Ассоциация предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «Аспол» |  | 41053 |
| Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации | Центрсоюз Российской Федерации | 41058 |
| Открытое акционерное общество «Росгосстрах» | ОАО «Росгосстрах» | 41059 |
| Открытое акционерное общество «Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт» | ОАО «ФКК «Росконтракт» | 41062 |
| Открытое акционерное общество «Концерн бумага» | АО «Концерн бумага» | 41064 |
| Российский государственный концерн «Цемент» | Концерн «Цемент» | 41066 |
| Концерн «Северолес» |  | 41067 |
| Российский концерн по разработке, производству и реализации продукции спортивного назначения | Росспортпром | 41068 |
| Открытое акционерное общество «Российская топливная компания» - Ростоппром | ОАО «Ростоппром» | 41073 |
| Российский государственно-акционерный концерн по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и проектированию жилых домов и объектов социально-культурного назначения | Росграждан-реконструкция | 41075 |
| Российская акционерная автотранспортная компания открытого типа «Росавтотранс» | АКОТ «Росавтотранс» | 41077 |
| Республиканский государственный концерн по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Автодор | 41079 |
| Открытое акционерное общество «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр» | ГАО ВВЦ | 41081 |
| Открытое акционерное общество «Россевзапстрой» | ОАО «Россевзап-строй» | 41082 |
| Открытое акционерное общество «Росюгстрой» | ОАО «Росюгстрой» | 41083 |
| Открытое акционерное общество «Росвостокстрой» | ОАО «Росвосток-строй» | 41085 |
| Открытое акционерное общество «Федеральная контрактная корпорация «Росхлебпродукт» | ОАО «Росхлебпро-дукт» | 41087 |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | ОАО "РЖД" | 41091 |
| Открытое акционерное общество «Московский концерн по производству продукции текстильной промышленности «Мостекс» | ОАО «Концерн «Мостекс» | 41096 |
| Ассоциация «Российская пушнина» при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации |  | 41097 |
| Республиканский технологический центр для отработки и внедрения новых технологий и материалов с использованием природных цеолитов |  | 41104 |
| Межотраслевое государственное объединение по комплексному освоению новых технологий, производству и переработке сельскохозяйственной продукции «Югагроконт» | МГО «Югагроконт» | 41107 |
| Российский концерн «Прорывные технологии и культура» | Концерн «Протек» | 41108 |
| Российская корпорация производителей металлов | Корпорация «Росцветмет» | 41111 |
| Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | ОАО «НК «Роснефть» | 41114 |
| Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | ОАО «ЛУКОЙЛ» | 41115 |
| Акционерное общество открытого типа «Нефтяная компания «Юкос» | Нефтяная компания «Юкос» | 41116 |
| Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» | ОАО «АК «Транснефть» | 41118 |
| Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» | ОАО «АК «Транснефте-продукт» | 41119 |
| Акционерное общество открытого типа «НПО «Транспрогресс России» | НПО «Транспрогресс России» | 41123 |
| Акционерное общество открытого типа «Сибирско-Дальневосточная компания» | АО «Сиданко» | 41126 |
| Акционерное общество открытого типа «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» |  | 41127 |
| Акционерное общество открытого типа «Восточная нефтяная компания» | АО «ВНК» | 41128 |
| Закрытое акционерное общество «Концерн Связьстрой» | ЗАО «Концерн Связьстрой» | 41131 |
| Государственная ассоциация по информационным технологиям, программным средствам, обслуживанию средств и сестем информатики и вычислительной техники | Ассоциация «Систем ВТИ» | 41132 |
| Открытое акционерное общество «Тюменская нефтяная компания» | ОАО «ТНК» | 41149 |
| Акционерное общество открытого типа «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» | СИБУР | 41151 |
| Открытое акционерное общество «Сибирская нефтяная компания» | АО «Сибнефть» | 41152 |
| Международный научно-исследовательский институт проблем управления | МНИИПУ | 41158 |
| Медицинский центр Управления Делами Президента РоссийскойФедерации |  | 41159 |
| Государственное образовательное учреждение Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова | МГУ | 41161 |
| Объединения предприятий и организаций, образованные органами государственной власти субъектов Российской Федерации |  | 42000 |
| Объединения предприятий и организаций, образованные органами местного самоуправления |  | 43000 |
| Группировки объектов, не имеющих вышестоящего органа управления, отражающие текущие преобразования в экономике Российской Федерации |  | 49000 |
| Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий |  | 49001 |
| Предприятия, учрежденные Правительством Российской Федерации |  | 49002 |
| Государственные предприятия, учрежденные Мингосимуществом России и находящиеся под его управлением |  | 49003 |
| Акционерные общества, товарищества, сельскохозяйственные производственные кооперативы, образованные при реорганизации колхозов и совхозов и приватизации отдельных сельскохозяйственных предприятий |  | 49004 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  | 49005 |
| Кооперативы |  | 49006 |
| Муниципальные организации |  | 49007 |
| Приватизированные предприятия |  | 49008 |
| Иностранные юридические лица и их представительства, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации |  | 49009 |
| Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства |  | 49011 |
| Дипломатические представительства (посольства) иностранных государств |  | 49012 |
| Организации, учрежденные гражданами |  | 49013 |
| Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами |  | 49014 |
| Индивидуальные предприниматели |  | 49015 |
| Финансово-промышленные группы |  | 49016 |
| Казачьи общества (кроме казачьих фермерских хозяйств и их ассоциаций) |  | 49020 |
| Международные (межправительственные) организации, их отделения и представительства, действующие на территории Российской Федерации |  | 49025 |
| Прочие объединения предприятий и организаций |  | 40000* |
| 5. Добровольные объединения (ассоциации) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления |
| Добровольные объединения (ассоциации) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации |  | 51000 |
| Добровольные объединения (ассоциации) экономического взаимодействия органов местного самоуправления |  | 52000 |
| Прочие добровольные объединения (ассоциации) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления |  | 50000* |
| 6. Общественные объединения и религиозные организации |
| Общероссийские общественные объединения |  | 61100 |
| Межрегиональные общественные объединения |  | 61200 |
| Региональные и местные общественные объединения |  | 61300 |
| Международные общественные объединения |  | 61500 |
| Прочие общественные объединения |  | 61000* |
| Религиозные организации |  | 62000 |
| 7. Межгосударственные органы управления |
| Межгосударственные органы управления, образованные странами |  | 71000 |
| Межгосударственный авиационный комитет |  | 71001 |
| Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества | Комитет по делам воинов-интернациона-листов при СГП СНГ | 71002 |
| Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств |  | 71003 |
| Межгосударственный банк |  | 71004 |
| Межгосударственное евроазиатское объединение угля и металла | МЕАОУМ | 71006 |
| Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | Исполнительный комитет СНГ | 71007 |
| Главное командование объединенных Вооруженных Сил СНГ |  | 71009 |
| Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств | Статкомитет СНГ | 71011 |
| Международный центр научной и технической информации |  | 71012 |
| Международный банк экономического сотрудничества | МБЭС | 71013 |
| Международный инвестиционный банк | МИВ | 71014 |
| Межправительственный совет по нефти и газу |  | 71015 |
| Межгосударственный совет Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации |  | 71017 |
| Совет коллективной безопасности |  | 71018 |
| Исполнительный комитет Союза Беларуси и России |  | 71019 |
| Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств |  | 71021 |
| Межгосударственные органы управления, образованные общественными организациями |  | 72000 |
| Прочие межгосударственные органы управления |  | 70000* |

ПРИМЕЧАНИЯ:

* - Указанный код проставляется только в том случае, если объект пожара не относится ни к одному из перечисленных ниже структурных подразделений министерства (ведомства).

Примеры кодирования:

Министерство юстиции Российской Федерации имеет код 13170, где 1 обозначает федеральные органы государственной власти; 3 - исполнительная власть Российской Федерации; 1 - федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам; 70 - Минюст России.

Подведомственная Минюсту России Федеральная служба исполнения наказаний имеет код 13173, где 1 обозначает федеральные органы государственной власти; 3 - исполнительная власть Российской Федерации; 1 - федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам; 7 - Минюст России; 3 - Федеральная служба исполнения наказаний.

8. ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ

Данное поле служит для указания типа (основного функционального назначения или направления деятельности) самого объекта пожара или предприятия, организации, учреждения, в состав которого входит данный объект пожара.

В кодовом поле 8 в соответствии с табл. 7 записывается код типа объекта пожара или предприятия, организации, учреждения, в состав которого входит объект пожара.

Таблица 7

| Наименование типа предприятия, организации, учреждения | Код |
| --- | --- |
| Предприятие электроэнергетики | 11 |
| Предприятие черной металлургии | 12 |
| Предприятие химической и нефтехимической промышленности | 13 |
| Предприятие машиностроения и металлообработки | 14 |
| Предприятие лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | 15 |
| Предприятие промышленности строительных материалов | 16 |
| Предприятие легкой промышленности | 17 |
| Предприятие пищевой промышленности | 18 |
| Сельскохозяйственное производственное предприятие | 19 |
| Предприятие топливной промышленности | 20 |
| Предприятие цветной металлургии | 21 |
| Транспортное предприятие | 22 |
| Строительное предприятие, организация | 23 |
| Предприятие, организация жилищно-коммунального хозяйства | 24 |
| Предприятие судостроения и судоремонта | 25 |
| Предприятие по производству лекарственных препаратов | 26 |
| Предприятие угольной промышленности | 27 |
| Культовые учреждения | 28 |
| Прочие предприятия производственного назначения | 30 |
| Складское предприятие, база, хранилище | 31 |
| Предприятие торговли | 32 |
| Предприятие бытового обслуживания населения | 33 |
| Предприятие связи | 34 |
| Научное учреждение | 35 |
| Учебное учреждение | 36 |
| Детское учреждение | 37 |
| Культурно-зрелищное учреждение | 38 |
| Лечебно-профилактическое учреждение | 39 |
| Административное учреждение | 40 |
| Общественная организация | 41 |
| Учреждения финансирования, кредитования, страхования | 42 |
| Прочие предприятия, организации, учреждения | 50 |
| Строящееся предприятие, организация, учреждение | 51 |
| Жилой сектор | 52 |

9. ОБЪЕКТ ПОЖАРА. ВИД ОХРАНЫ ОБЪЕКТА. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Под объектом пожара понимается здание, сооружение, наружная установка, транспортное средство, место открытого хранения и переработки материалов, сельскохозяйственное угодье, лесной массив.

В первых трех разрядах кодового поля 9 проставляется код объекта пожара в соответствии с табл. 8.

В четвертом и пятом разрядах кодового поля 9 проставляется код вида охраны объекта в соответствии с табл. 9.

Для обеспечения более точной идентификации объекта пожара введено дополнительное поле, в котором в текстовом виде записывается наименование объекта пожара.

Таблица 8

| Наименование объекта пожара | Код | Наименование объекта пожара | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: |
| Гараж, депо, ангар | 101 | Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 107 |
| Дизельная электростанция, котельная, компрессорная, газогенераторная, воздуховодная, водородная и кислородная станции | 102 | Электростанция тепловая или гидравлическая | 108 |
| Насосная, очистительная, промывочно-пропарочная станция, автомойка | 103 | Электростанция атомная | 109 |
| Шахта, рудник, копь | 104 | Прочие здания производственного назначения | 110 |
| Мастерская | 105 | Сооружения железнодорожного транспорта | 128 |
| Лаборатория | 106 |  |  |
| Производственные цехи: |
| Лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др. по производству изделий из древесины | 111 | Швейный, трикотажный, кожевенный, меховой, обувной и др. | 120 |
| Механический, инструментальный, и др. холодной обработки металлов | 112 | Малярный, окрасочный | 121 |
| Текстильных производств, обработки хлопка, шерсти, льна и др. волокнистых материалов | 113 | Производств цемента, железобетона, кирпича, стекла и др. строительных материалов | 122 |
| Прокатный, плавильный, литейный, кузнечно-прессовый и др. термической и электрохимической обработки металлов | 114 | Переработки пищевых продуктов | 123 |
| Химических и нефтехимических производств (изготовления и обработки продуктов основной и бытовой химии, синтетических материалов, пластмасс, полимеров, резины и пр.) | 115 | Производств химико-фармацевтических и микробиологических препаратов | 124 |
| Электроники, электротехники, приборостроения | 116 | Переплетный, олиграфический, фотокинопродукции | 125 |
| Прочие цеха | 117 | Производств ювелирных и художественных изделий | 126 |
| Целлюлозно-бумажных и лесохимических производств | 118 | Вспомогательных производств (ремонтный, приготовительный, электроцех и др.) | 127 |
| Сборочный машиностроительных производств | 119 | Газовый цех | 129 |
| 2. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ: |
| Склад ЛВЖ, ГЖ и сжиженных газов | 131 | Прочие склады производственных предприятий | 136 |
| Склад сырья, запчастей и готовой продукции | 132 | Склад продовольственных товаров, плодоовощная база | 157 |
| Склад химических веществ, минудобрений, ядохимикатов | 133 | Склад промышленных товаров | 158 |
| Склад лесопиломатериалов | 135 | Холодильник для хранения пищевых продуктов | 159 |
| 3. ЗДАНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: |
| Универмаг, промтоварный магазин | 151 | Торговый павильон, киоск, ларек, палатка, контейнер | 155 |
| Универсам, продовольственный магазин | 152 | Объекты общественного питания предприятий, организаций, учреждений (столовая, буфет, бар) | 156 |
| Магазин смешанных товаров | 153 | Прочие здания торговли и общественного питания | 160 |
| Крытый рынок, оптовый рынок (из зданий стационарной постройки) | 154 | Аптека, аптечный ларек | 161 |
| 4. ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: |
| Общеобразовательные (школа, школа-интернат, детский дом, лицей, гимназия, колледж) | 171 | Начального профессионального образования (профессионально-техническое училище) | 173 |
| Высшего профессионального образования (высшее учебное заведение) | 172 | Среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) | 174 |
|  |  | Прочие учебные учреждения | 175 |
| 5. ЗДАНИЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: |
| Дошкольные (детский сад, ясли, дом ребенка) | 191 | Прочие детские учреждения | 193 |
| Детский оздоровительный лагерь, летняя детская дача | 192 | 1 | 1 |
| 6. ЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: |
| Музей, выставка | 211 | Прочие здания культурно-зрелищного назначения | 215 |
| Библиотека, архив | 212 | Дворец (дом) культуры, клуб | 216 |
| Театр, кинотеатр, концертный зал, цирк, зоопарк | 213 | Стадион, ипподром | 217 |
| Дворец спорта, манеж, бассейн, тир | 214 | Дискотека, видеосалон, зал игровых автоматов, бильярдная | 218 |
| 7. ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: |
| Больница, госпиталь, клиника, родильный дом, дом ребенка, психоневрологический интернат и др. стационары | 231 | Прочие лечебные учреждения | 234 |
| Амбулатория, поликлиника, диспансер, медпункт, консультация | 232 | Станция скорой помощи, станция переливания крови | 235 |
| Санаторий, дом отдыха, профилакторий, дом престарелых и инвалидов | 233 | Санэпидемстанция | 236 |
| 8. ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: |
| Радио-телецентр | 249 | Прочие здания административно-общественного назначения | 257 |
| Почтамп, телеграф, АТС, узел, отделение связи | 250 | Железнодорожный, морской, речной, автодорожный, авиационный вокзал, др. объекты по обслуживанию пассажиров | 258 |
| Вычислительный центр | 251 | Культовое здание (церковь, мечеть и др.) | 259 |
| Научно-исследовательский, проектный институт, проектное, конструкторское бюро | 252 | Здание органов финансирования, кредитования, страхования (банк, биржа, брокерская контора и др.) | 260 |
| Здание органов исполнительной, представительной власти | 253 | Здание суда, прокуратуры, нотариальной, адвокатской конторы и др. | 261 |
| Административное здание организации, предприятия, учреждения | 254 | Здание других правоохранительных органов (налоговой полиции, государственного томоженного комитета и т.д.) | 262 |
| Здание бытового обслуживания населения | 255 | Здания органов внутренних дел | 263 |
| Гостиница, мотель, кемпинг | 256 | 1 | 1 |
| 9. ЗДАНИЯ ЖИЛОГО СЕКТОРА: |
| Жилой дом | 271 | Надворные постройки (сарай, баня, гараж и др.) | 274 |
| Садовый домик, дача, дом под дачу и др. | 272 | Прочие строения жилого сектора | 275 |
| Вагончик для жилья, домик, мобильного типа, палатки и другие строения для временного проживания людей | 273 | Общежитие | 276 |
| 10. ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: |
| Зерносушилка | 286 | Звероводческая ферма | 293 |
| Мельница | 287 | Кормоцех | 294 |
| Теплица, парник | 288 | Механизированный ток | 295 |
| Летняя дойка, полевой стан, пчельник и другие объекты сезонного назначения | 289 | Элеватор, склад зерна | 296 |
| Склад (сарай, навес) сена, соломы, фуража, техн. культур | 290 | Фрукто- и овощехранилище | 297 |
| Животноводческая ферма | 291 | Неэксплуатируемые здания сельскохозяйственного производства | 298 |
| Птицеводческая ферма | 292 | Прочие здания сельскохозяйственного назначения | 299 |
| 11. СТРОЯЩИЕСЯ ЗДАНИЯ: |
| Строящееся здание промышленного объекта | 301 | Строящееся здание базы, склада, холодильника | 306 |
| Строящееся здание сельскохозяйственного объекта | 302 | Территория строительства (бытовые и вспомогательные постройки на территории строящихся зданий и сооружений) | 307 |
| Строящееся общественное здание | 303 | Прочие строящиеся здания и сооружения | 308 |
| Строящееся административно-бытовое здание | 304 | Строящееся здание, сооружение импортной поставки | 309 |
| Строящееся жилое здание | 305 |  |  |
| 12. СООРУЖЕНИЯ, УСТАНОВКИ: |
| Колонна ректификационная и другие наружные установки предприятий нефтеперерабатывающей, химической и газовой промышленности | 331 | Электро-, трансформаторная подстанция, будка, трансформатор, электродизельная установка | 337 |
| Судоверфь, док | 332 | Кабельный тоннель, галерея | 339 |
| Нефтепровод | 333 | Водонапорная башня | 340 |
| Газопровод | 334 | Градирня | 341 |
| Буровая установка | 335 | Битумоварочные котлы, баки | 342 |
| Прочие сооружения, установки | 336 | Неэксплуатируемое сооружение, установка | 343 |
| Опора электропередач | 338 | 1 | 2 |
| 13. МЕСТА ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ: |
| Открытый склад производственного назначения | 134 | Торфополе | 358 |
| Нефтебаза, нефтехранилище, АЗС | 351 | Площадка для хранения и переработки веществ и материалов | 359 |
| Склад угля, сланца, торфа | 352 | Открытый склад кормов, зерноток, площадка для приготовления витаминно-травяной муки | 360 |
| Скирда (стог) сена, соломы | 353 | Стоянка автотранспортной и другой техники | 361 |
| Лесной массив, лесопарк, лесополоса | 354 | Территория объекта | 362 |
| Поле зерновых культур | 356 | Прочие открытые территории (дороги и их обочины, луга, пустыри и т.п.) | 363 |
| Поле технических культур | 357 | 1 | 2 |
| 14. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: |
| Грузовой автомобиль | 401 | Ж/д передвижные спецмашины | 412 |
| Легковой автомобиль | 402 | Передвижные машинные станции | 413 |
| Мототранспорт | 403 | Морское, речное судно | 414 |
| Автобус | 404 | Воздушное судно | 415 |
| Трамвай | 405 | Трактор | 416 |
| Троллейбус | 406 | Сельскохозяйственная техника | 417 |
| Вагон метро | 407 | Ремонтнодорожная и строительная техника | 418 |
| Локомотив, тепловоз, электровоз | 408 | Специальная техника | 419 |
| Дизель-электропоезд | 409 | Прочие транспортные средства | 420 |
| Пассажирский вагон | 410 | Специальный вагон | 421 |
| Грузовой вагон | 411 |  |  |
| 15. НЕЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ | 399 |
| 16. ОБЪЕКТ ПОЖАРА - ЧЕЛОВЕК | 500 |
| 17. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЖАРА | 400 |

Таблица 9

| Вид охраны объекта | Код |
| --- | --- |
| Ведомственная военизированная | 13 |
| Ведомственная невоенизированная | 14 |
| Сторожевая | 16 |
| Вневедомственная | 17 |
| Частное предприятие, агентство | 18 |
| Не охранялся | 19 |
| Прочие | 20 |

10. ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ. ЭТАЖ, НА КОТОРОМ ВОЗНИК ПОЖАР

В двух верхних разрядах кодового поля 10 записывается количество этажей здания, где возник пожар. В число этажей включаются надземные этажи, цокольные, подвальные, мансардные, технические.

Этаж, на котором возник пожар, записывается в двух нижних разрядах кодового поля 10. Для цокольного, подвального, мансардного и технического этажей записываются коды (цокольный (код=90), подвальный (код=91), мансардный (код=92), технический (код=93)).

11. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ

В кодовом поле 11 записывается фактическая степень огнестойкости здания или сооружения в соответствии с табл. 10.

Таблица 10

| Степень огнестойкости | Код |
| --- | --- |
| I | 1 |
| II | 2 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 5 |

12. МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Под местом возникновения пожара понимается помещение в здании, транспортном средстве, участок помещения и конструктивный элемент, где первоначально возник пожар. В первых двух разрядах кодового поля 12 проставляется код помещения (установки), в третьем и четвертом разрядах проставляется код конструкции (конструктивного элемента) в соответствии с табл. 11.

Таблица 11

| Место возникновения пожара | Код | Место возникновения пожара | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Гардероб, раздевалка | 11 | Сцена | 51 |
| Галерея, эстакада | 12 | Зрительный зал, зал заседаний | 52 |
| Наружная технологическая установка | 13 | Киноаппаратная | 53 |
| Емкость, резервуар, бункер | 14 | Класс, аудитория, читальный зал | 54 |
| Складское помещение, кладовая | 15 | Радиоузел | 55 |
| Пневмотранспортная коммуникация | 16 | Административное, служебное помещение, кабинет | 56 |
| Шахта дымоудаления, воздуховоды | 17 | Лабораторное помещение | 57 |
| Основное производственное помещение | 18 | Фойе, вестибюль | 58 |
| Подсобные и вспомогательные производственные помещения | 19 | Хранилище архива, библиотеки | 59 |
| Помещение для транспорта | 20 | Буфет, бар | 60 |
| Курительная комната | 21 | Обеденный зал | 61 |
| Почтовый ящик | 22 | Торговый зал, операционный зал почты, биржы, банка и пр. | 62 |
| Помещения для содержания животных, птицы | 31 | Зал ЭВМ | 63 |
| Кормокухня | 32 | Прочие помещения | 64 |
| Помещение котельной, теплогенерирующих и др. энергетических вспомогательных установок | 33 | Вне здания | 65 |
| Подсобное помещение | 34 | Зал ожидания | 66 |
| Веранда, терраса, тамбур | 36 | Кабина водителя, машиниста | 70 |
| Зал экспозиции музея, выставки | 37 | Пассажирское, служебное купе | 71 |
| Сауна | 38 | Салон, кузов | 72 |
| Пристройка к зданию | 39 | Внутри грузового, спецвагона | 73 |
| Мусоропровод | 40 | Отсек двигателя | 74 |
| Балкон, лоджия | 41 | Коммуникационные тоннели и коллекторы | 75 |
| Комната, жилое, спальное помещение, палата | 42 | Конструктивные элементы: |
| Ванная, душевая, туалет | 43 | Крыша | 24 |
| Коридор | 44 | Потолочное перекрытие | 25 |
| Кухня | 45 | Стена, перегородка | 26 |
| Лифт | 47 | Оконный блок | 27 |
| Лестничная клетка | 48 | Дверь, ворота | 28 |
| Подвальное помещение | 49 | Пол | 29 |
| Чердачное помещение | 50 |  |  |

13. ИЗДЕЛИЕ, УСТРОЙСТВО, МАТЕРИАЛ

В кодовом поле 13 проставляется в соответствии с табл. 12 код изделия, устройства, материала (источника зажигания), на котором или от которого непосредственно возник пожар.

Таблица 12

| Изделие, устройство, материал | Код | Изделие, устройство, материал | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | 11 | Электробытовая машина (стиральная, швейная и т.п.) | 29 |
| Трансформатор, стабилизатор | 12 | ЭВМ, оргтехника | 30 |
| Холодильник | 13 | Двигатель на жидком топливе | 31 |
| Электрораспределительный щит, счетчик | 14 | Электрозвонок | 33 |
| Выключатель, вилка, розетка электрическая, разветвитель | 15 | Печи, дымоходы | 34 |
| Газовая установка, прибор, плита | 16 | Взрывное, зажигательное устройство | 37 |
| Кабель, провод | 17 | Прочие изделия, устройства, материалы | 36 |
| Кондиционер | 18 | Деревянные, бумажные изделия, материалы | 41 |
| Магнитофон, радиоприемник | 19 | Сельскохозяйственные продукты | 42 |
| Нагревательный, осветительный прибор на жидком топливе | 20 | ЛВЖ, ГЖ | 43 |
| Плита электрическая | 21 | Химические вещества | 44 |
| Телевизор | 22 | Отходы материалов, трава, сено, камыш, мусор и т.п. | 32 |
| Видеомагнитофон | 38 | Одежда, текстиль, спальные принадлежности | 35 |
| Теплогенератор | 23 | Мебель | 45 |
| Технологический аппарат | 24 | Детали, узлы, механизмы транспортных средств | 46 |
| Бытовой электронагревательный прибор | 25 | Газовый баллон | 47 |
| Электродвигатель | 26 | Сигарета, спички, зажигалка, свеча | 48 |
| Электроосветительний прибор | 27 | Пиротехнические изделия | 49 |
| Электроутюг | 28 |  |  |

14. ПРИЧИНА ПОЖАРА

В кодовом поле 14 записывается в соответствии с табл. 13 код причины, оказавшей решающее значение на возникновение пожара.

Таблица 13

| Наименование причины | Код |
| --- | --- |
| Умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, нанесения вреда здоровью человека при помощи огня (поджог) | 1 |
| Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства: |
| Недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования | 2 |
| Нарушение технологического регламента процесса производства | 3 |
| Разряд статического электричества | 4 |
| Разрушение движущихся узлов и деталей, попадание в движущиеся механизмы посторонних предметов | 5 |
| Неисправность системы охлаждения аппаратов, трение поверхностей | 6 |
| Неисправность, отсутствие искрогасительных устройств | 7 |
| Прочие причины по этой группе | 8 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: |
| Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 9 |
| Нарушение правил монтажа электрооборудования | 10 |
| Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | 11 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов | 12 |
| Нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей | 32 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ | 13 |
| Взрывы | 14 |
| Самовозгорание веществ и материалов | 15 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей: |
| Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов | 16 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | 17 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок: |
| Недостаток конструкции и изготовления теплогенерирующих агрегатов и устройств | 18 |
| Нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств | 19 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств | 20 |
| Нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др. устройств | 21 |
| Неосторожное обращение с огнем: |
| Неосторожность при курении | 22 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.) | 23 |
| Неосторожное обращение с огнем детей | 24 |
| Прочие причины по этой группе | 25 |
| Грозовые разряды | 26 |
| Неустановленные причины | 27 |
| Прочие причины | 28 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств: |
| Возникновение пожаров в результате ДТП | 29 |
| Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства | 30 |
| Прочие причины по этой группе | 31 |

15. КАТЕГОРИЯ ВИНОВНИКА ПОЖАРА

Виновным признается лицо, действие или противоправное бездействие которого привели к возникновению пожара.

В кодовом поле 15 в первых двух разрядах записывается в соответствии с табл. 14 код виновного лица, в двух следующих разрядах указывается в соответствии с табл. 15 код, характеризующий отношение виновного лица к объекту пожара, а в последнем разряде - проставляется код 1, если виновное лицо находилось в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, код 2 - виновное лицо не находилось в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, код 3 - состояние виновного лица не установлено.

Таблица 14

| Виновное лицо | Код | Виновное лицо | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий промышленности | 11 | Ребенок дошкольного возраста | 24 |
| Рабочий строительства | 12 | Ребенок младшего школьного возраста | 25 |
| Рабочий сельского хозяйства | 13 | Ребенок среднего и старшего школьного возраста | 26 |
| Рабочий иной отрасли | 14 | Душевнобольной, слабоумный | 27 |
| Колхозник | 15 | Лицо без определенного рода занятий или места жительства | 28 |
| Служащий | 16 | Виновник не установлен | 29 |
| Пенсионер | 17 | Виновник не усматривается | 30 |
| Инженерно-технический работник | 18 | Лицо, находящееся в местах лишения свободы | 31 |
| Руководитель объекта, организации, учреждения, подразделения и т.д. | 19 | Иностранец | 32 |
| Фермер | 20 | Работник торговли | 33 |
| Студент ВУЗа, техникума, училища | 21 | Предприниматель | 34 |
| Домохозяйка | 22 | Прочее виновное лицо | 35 |
| Инвалид | 23 |  |  |

Таблица 15

| Отношение виновного лица к объекту пожара | Код | Отношение виновного лица к объекту пожара | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец имущества | 11 | Постороннее лицо | 19 |
| Квартиросъемщик, собственник квартиры | 12 | Арендодатель | 20 |
| Иной собственник | 13 | Арендатор | 21 |
| Знакомый, родственник | 14 | Субарендатор | 22 |
| Временно проживающий | 15 | Учащийся учебного заведения | 23 |
| Работник предприятия, организации, учреждения | 16 | Водитель транспортного редства | 24 |
| Командированный | 17 | Владелец транспортного средства | 25 |
| Отдыхающий | 18 |  |  |

16. ВОЗРАСТ ВИНОВНОГО ЛИЦА

В кодовом поле 16 записывается возраст виновного лица. Указывается полное число лет.

17. РЕЗУЛЬТАТ ДОЗНАНИЯ ПО ПОЖАРУ

В кодовом поле 17 указываются коды результатов дознания по факту пожара. В первом разряде кодового поля проставляется: 1 (возбуждено уголовное дело); 2 (отказано в возбуждении уголовного дела); 3 (материалы переданы по подследственности). В трёх последних разрядах кодового поля указываются номер статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которой возбуждено уголовное дело.

18. ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

В кодовом поле 18 записывается дата последнего обследования инспектором ГПН объекта, на котором произошел пожар.

В двух первых разрядах записывается число, в двух следующих разрядах - месяц, и в двух последних - две последние цифры года.

19. РАССТОЯНИЕ ДО ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

В кодовом поле 19 указывается расстояние в километрах до ближайшей пожарной части, подразделения которой первыми прибыли к месту пожара (расстояние округляется до целого числа).

РАЗДЕЛ III. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА

20. ПОГИБЛО ЛЮДЕЙ

В кодовом поле 20 последовательно записываются общее количество погибших при пожаре людей (в трех первых разрядах) и в том числе: детей (в первых нижних разрядах) и работников пожарной охраны (в последних нижних разрядах).

При наличии погибших при пожаре людей необходимо заполнить раздел VII Карточки исследования пожара. Если в результате пожара погибло более пяти человек, то сведения по пяти погибшим даются в разделе VII основной карточки, а на каждых пять последующих погибших составляется дополнительная карточка состоящая из разделов I и VII карточки исследования пожаров. В поле «дополнительная» указывается порядковый номер дополнительной карточки, начиная с 01.

Например, в результате пожара погибло 11 человек, из них трое детей. В основной карточке исследования пожара в кодовом поле 20 в трех верхних разрядах записывается 11, в первых двух нижних разрядах - 3, два последних разряда не заполняются. В разделе VII основной карточки записываются сведения о пяти погибших. На данный пожар, кроме основной, составляются две дополнительные карточки с номерами "01" и "02" в поле «Дополнительная». В первой дополнительной карточке в разделе VII даются сведения еще о пяти погибших, а во второй - по последнему погибшему.

21. ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ

В кодовом поле 21 последовательно записываются общее количество травмированных на пожаре людей (в трех первых разрядах) и в том числе: детей (в следующих двух разрядах) и работников пожарной охраны (в двух последних разрядах).

22. УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ

В кодовом поле 23 записываются в соответствии с табл.16 коды основных условий, способствовавших получению травм. Допускается указывать до трех кодов условий.

Таблица 16

| Условия, способствовавшие получению травм | Код | Условия, способствовавшие получению травм | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние алкогольного (наркотического) опьянения | 11 | Паника, неправильные действия пострадавшего и лиц обслуживающего персонала | 18 |
| Оставление малолетних детей без присмотра | 12 | Несоответствие путей эвакуации противопожарным требованиям | 19 |
| Болезнь | 13 | Ошибочные действия пожарной охраны при эвакуации или спасании людей | 20 |
| Преклонный возраст | 14 | Обрушение конструкций здания | 21 |
| Инвалидность | 15 | Прочие | 22 |
| Состояние сна | 16 | Падение с высоты | 23 |
| Интенсивное распространение огня, высокая температура на путях эвакуации | 17 | Поражение электрическим током | 24 |

23 - 25. ПРЯМОЙ УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА

В кодовых полях 23 - 25 записываются значения (в тыс. руб.) прямого ущерба: суммарного, а также ущерба по основным фондам и ущерба по оборотным средствам соответственно.

Прямой ущерб определяется в соответствии с "Инструкцией о порядке государственного статистического исследования пожаров и последствий от них в Российской Федерации".

26 - 35. УНИЧТОЖЕНО, ПОВРЕЖДЕНО ПОЖАРОМ

В кодовых полях 26 – 35 записывается соответственно количество уничтоженных и поврежденных пожаром строений (единиц), жилых квартир или комнат (единиц), поэтажной площади (м2), автотракторной техники и другой техники (единиц), уничтоженных зерновых и зернобобовых культур (тонн), кормов (тонн), технических культур (тонн), голов скота (крупного и мелкого), 
птицы (штук).

Уничтоженные материальные ценности - материальные ценности, которые полностью утратили свои качества и ценность, не могут быть использованы по назначению и путем ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования.

Поврежденные материальные ценности - материальные ценности, которые могут быть путем восстановления (ремонта) приведены в состояние, годное для использования.

РАЗДЕЛ IV. СПАСЕНО НА ПОЖАРЕ

36 - 39.

В кодовых полях 36 - 39 записывается соответственно количество человек, спасенных во время пожара, голов скота (крупного и мелкого), единиц автотракторной и другой техники (ед.) и материальных ценностей (тыс. руб.).

Спасенными во время пожара считаются лица, которым непосредственно была оказана помощь при спасении из горящего объекта.

Сельскохозяйственные животные считаются спасенными, если они были эвакуированы из зоны распространения пожара.

Автотракторная и другая техника считается спасенной, если она находилась в зоне распространения пожара и после пожара может быть использована по первоначальному назначению.

Материальные ценности учитываются как спасенные, если они находились в зоне распространения пожара и после пожара могут использоваться по первоначальному назначению. Стоимость спасенных материальных ценностей определяется по аналогии с определением ущерба от пожара в соответствии с "Инструкцией о порядке государственного статистического исследования пожаров и последствий от них в Российской Федерации".

Зона распространения пожара определяется:

площадью (объемом), ограниченной противопожарными преградами или защищенной стационарными автоматическими установками пожаротушения;

объемом противопожарного отсека (секции) здания;

при отсутствии противопожарных преград, отсеков (секций) или стационарных автоматических установок пожаротушения - объемом, ограниченным перекрытиями и наружными капитальными или несущими стенами;

площадью полей, ограниченной водными преградами, дорогами и лесополосами, прокосами и пропашкой, противопожарными разрывами.

В случае распространения пожара на другие здания, строения стоимость спасенных материальных ценностей в этих зданиях, сооружениях с учетом зоны распространения пожара определяется в соответствии с вышеизложенным.

РАЗДЕЛ V. РАЗВИТИЕ И ТУШЕНИЕ

40 - 45. ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ. ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ 1-го ПОЖАРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. ВРЕМЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ. ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ, ДАТА ЛИКВИДАЦИИ

В кодовых полях 41 - 46 записывается соответственно время обнаружения и сообщения о пожаре, время прибытия первого пожарного подразделения, время локализации, время ликвидации и дата ликвидации пожара. Время во всех случаях записывается астрономическое (местное поясное).

Время прибытия первого пожарного подразделения указывается независимо от его ведомственной принадлежности. Если пожарное подразделение не прибывало, или прибыло после ликвидации пожара, то в карточке это поле не заполняется.

Пожар считается локализованным, если он не получает дальнейшего распространения (по площади и объему) и обеспечена возможность ликвидации пожара имеющимися силами и средствами.

Временем ликвидации пожара считается момент времени, когда горение прекращено.

46. УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ РАЗВИТИЮ ПОЖАРА

В кодовом поле 46 записываются в соответствии с табл. 17 коды основных условий, способствовавших развитию пожара. Допускается указывать до трех кодов условий.

Таблица 17

| Условия, способствовавшие развитию пожара | Код |
| --- | --- |
| Позднее обнаружение пожара (более 10 мин) | 11 |
| Неисправность автоматической пожарной сигнализации | 12 |
| Позднее сообщение о пожаре (более 5 мин) | 13 |
| Отсутствие телефонной связи | 14 |
| Неисправность телефонной связи | 15 |
| Отсутствие первичных средств пожаротушения | 16 |
| Неисправность первичных средств пожаротушения | 17 |
| Тушение без вызова пожарной охраны | 18 |
| Неумение пользоваться первичными средствами пожаротушения | 19 |
| Неисправность системы автоматической пожарной защиты | 20 |
| Неудовлетворительное состояние дорог | 21 |
| Большое расстояние до места пожара (5-15 км) | 22 |
| Большое расстояние до места пожара (15-30 км) | 23 |
| Большое расстояние до места пожара (30-50 км) | 24 |
| Большое расстояние до места пожара (более 50 км) | 25 |
| Неблагоприятные метеорологические условия | 26 |
| Ошибки руководителя тушения пожара | 27 |
| Недостаток сил и средств для тушения пожара | 28 |
| Отсутствие водоисточников | 29 |
| Удаленность водоисточников | 30 |
| Невозможность использования наружных водоисточников | 31 |
| Неисправность внутреннего противопожарного водопровода | 32 |
| Неисправность (отказ) пожарной техники в пути следования | 33 |
| Неисправность (отказ) пожарной техники на месте пожара | 34 |
| Низкая боевая готовность пожарных подразделений | 35 |
| Неудовлетворительное противопожарное состояние объекта | 36 |
| Отсутствие ГДЗС | 37 |
| Неиспользование ГДЗС | 47 |
| Неиспользование тактических возможностей боевых расчетов | 38 |
| Непринятие мер по защите материальных ценностей | 39 |
| Прочие | 40 |
| Взрывы газовых баллонов, емкостей с ЛВЖ, технологических приборов | 41 |
| Непредвиденные препятствия в пути следования (ДТП и т.д.), препятствия не дающие возможности подъезда к объекту пожара | 42 |

РАЗДЕЛ VI. СИЛЫ И СРЕДСТВА

47. УЧАСТНИКИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

В кодовом поле 47 проставляются в соответствии с табл. 18 коды участников тушения пожара. Допускается заполнение до трех видов участников тушения.

Таблица 18

| Участники тушения пожара | Код |
| --- | --- |
| Сотрудники ФПС МЧС России | 1 |
| Работники противопожарной службы субъекта Российской Федерации | 2 |
| Работники (сотрудники) ведомственной пожарной охраны | 3 |
| Работники муниципальной пожарной охраны | 4 |
| Работники частной пожарной охраны | 5 |
| Члены ДПО | 6 |
| Население | 7 |
| Прочие | 8 |
| Не тушился | 9 |

48 - 49. ТЕХНИКА

В кодовом поле 48 записываются в соответствии с табл. 19 коды видов пожарных машин, использованных при тушении пожара. Допускается заполнение до пяти видов пожарных машин, сыгравших решающую роль при тушении пожара. Количество машин проставляется в соответствующих позициях кодового поля 49.

Таблица 19

| Виды техники | Код |
| --- | --- |
| Пожарная автоцистерна | 11 |
| Пожарный автонасос | 12 |
| Пожарная насосная станция | 13 |
| Пожарный насосно-рукавный автомобиль | 14 |
| Пожарный автомобиль пенного тушения | 15 |
| Пожарный автомобиль порошкового тушения | 16 |
| Пожарный автомобиль комбинированного тушения | 17 |
| Автомобиль аэродромного тушения | 18 |
| Пожарный автомобиль газо-водяного тушения | 19 |
| Пожарный поезд | 10 |
| Пожарное судно (катер) | 21 |
| Пожарный вертолет | 22 |
| Пожарная автолестница | 23 |
| Пожарный коленчатый автоподъемник | 24 |
| Пожарный автомобиль технической службы | 25 |
| Пожарный автомобиль дымоудаления | 26 |
| Пожарный автомобиль газодымозащитной службы | 27 |
| Пожарный автомобиль связи и освещения | 28 |
| Штабной пожарный автомобиль | 29 |
| Пожарная мотопомпа | 30 |
| Приспособленная и переоборудованная для тушения техника | 31 |
| Другие неприспособленные для тушения машины и оборудование | 32 |
| Рукавный пожарный автомобиль | 33 |
| Пожарная авто лаборатория | 34 |
| Пожарный автомобиль газового тушения | 35 |
| Пожарный водозащитный автомобиль | 36 |
| Пожарный дымосос | 37 |
| Пожарный самолет | 38 |
| Аварийно-спасательный автомобиль | 39 |
| Автопеноподъемник | 40 |
| Автомобиль быстрого реагирования | 41 |
| Прочие | 42 |

50 - 51. ПОДАНО СТВОЛОВ

В кодовое поле 50 проставляются коды видов пожарных стволов, поданных на пожаре, в соответствии с табл. 20. Допускается заполнение до трех видов пожарных стволов. Количество пожарных стволов проставляется в соответствующих позициях кодового поля 51.

Таблица 20

| Вид пожарного ствола | Код |
| --- | --- |
| Ствол А | 1 |
| Ствол Б | 2 |
| Лафетный переносной | 3 |
| Лафетный стационарный | 4 |
| Пенный | 5 |
| Порошковый | 6 |
| Водопенный | 7 |
| Ствол высокого давления | 8 |
| Углекислотный | 9 |
| Прочие | 0 |

52. ОГНЕТУШАЩИЕ СРЕДСТВА

В кодовом поле 52 проставляются виды огнетушащих средств, применявшихся для тушения пожара. Допускается заполнение до трех видов огнетушащих средств в соответствии с табл. 21.

Таблица 21

| Огнетушащие вещества | Код |
| --- | --- |
| Вода: |
| компактная и распыленная | 11 |
| со смачивателем | 12 |
| Воздушно-механическая пена: |
| низкой кратности (до 20) | 13 |
| средней кратности (20-200) | 14 |
| высокой кратности (более 200) | 15 |
| Газовые | 16 |
| Порошковые | 17 |
| Газоаэрозольные | 18 |
| Прочие огнетушащие вещества | 19 |

53. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В кодовом поле 54 проставляются виды первичных средств пожаротушения, применявшихся для тушения пожара. Допускается заполнение до трех видов первичных средств пожаротушения в соответствии с табл. 22.

Таблица 22

| Первичные средства пожаротушения | Код |
| --- | --- |
| Вода, подаваемая подручными средствами | 11 |
| Вода от внутреннего водопровода | 12 |
| Огнетушители: |
| - пенные | 13 |
| - углекислотные | 14 |
| - хладоновые | 15 |
| - порошковые | 16 |
| - газоаэрозольные | 17 |
| - прочие | 18 |
| Кошма | 19 |
| Песок | 20 |
| Прочие | 21 |
| Не использовались | 22 |

54. ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПОЖАРЕ

В кодовом поле 54 проставляются коды видов водоисточников, использованных при тушении пожара, в соответствии с табл. 23. Допускается указывать до трех видов водоисточников.

Таблица 23

| Вид водоисточника | Код |
| --- | --- |
| Водоем искусственный | 1 |
| Водоем естественный | 2 |
| Наружный противопожарный водопровод | 3 |
| Внутренний противопожарный водопровод | 4 |
| Прочие | 5 |
| Хозяйственно-питьевой водопровод | 6 |
| Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | 7 |
| Без установки на водоисточник | 8 |
| Путем подвоза воды | 9 |

55 - 56.  РАБОТА УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

В кодовом поле 56 записывается код вида установки пожарной автоматики в соответствии с табл. 24. Допускается заполнение до трех видов установок пожарной автоматики. Результаты работы установок пожарной автоматики записываются в кодовом поле 57 в соответствии с табл. 25.

Таблица 24

| Вид установки пожарной автоматики | Код |
| --- | --- |
| Охранно-пожарная сигнализация | 1 |
| Пожарная сигнализация | 2 |
| Установки пожаротушения | 3 |
| Система противодымной защиты | 4 |
| Система оповещения | 5 |
| Аэрозольные УПТ | 6 |
| Модули автоматического пожаротушения | 7 |

Таблица 25

| Результаты работы | Код |
| --- | --- |
| Сработала, задачу выполнила | 1 |
| Сработала, задачу не выполнила | 2 |
| Не сработала (находилась в неисправном состоянии) | 3 |
| Отключена | 4 |

57. РУКОВОДИТЕЛЬ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

В двух первых разрядах кодового поля 58 записывается код первого, а в следующих двух разрядах - код последнего руководителя тушения пожара в соответствии с табл. 26.

Таблица 26

| РТП | Код |
| --- | --- |
| Начальник караула ФПС МЧС России | 1 |
| Начальник караула противопожарной службы субъекта Российской Федерации | 2 |
| Начальник караула муниципальной пожарной охраны | 3 |
| Начальник (заместитель начальника) пожарной части ФПС МЧС России | 4 |
| Начальник (заместитель начальника) пожарной части противопожарной службы субъекта Российской Федерации | 5 |
| Начальник (заместитель начальника) пожарной части муниципальной пожарной охраны | 6 |
| Начальник (заместитель начальника) отряда (отдела) ФПС МЧС России | 7 |
| Начальник (заместитель начальника) отряда (отдела) противопожарной службы субъекта Российской Федерации | 8 |
| СПТ, оперативный дежурный ФПС МЧС России | 9 |
| СПТ, оперативный дежурный противопожарной службы субъекта Российской Федерации | 10 |
| Руководящий состав противопожарной службы субъекта Российской Федерации | 11 |
| Руководящее лицо ФПС (РЦ, ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации) | 12 |
| Сотрудники (работник)ведомственной пожарной охраны | 13 |
| Иные должностные лица других видов пожарной охраны | 14 |

58. ВЫЕЗД СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

В кодовом поле 58 записывается код 1, если следственно-оперативная группа расследовала пожар с выездом на место и код 2, если выезда следственно-оперативной группы не было.

РАЗДЕЛ VII. СВЕДЕНИЯ О ПОГИБШИХ

Кодовая часть настоящего раздела состоит из пяти блоков, каждый из которых, начиная с крайнего левого, заполняется сведениями на одного из погибших в соответствии с порядковыми номерами, указанными в пояснительной записке.

59.  ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПОГИБШЕГО ЛИЦА.

В кодовом поле 59 указывается порядковый номер погибшего лица в соответствии с номером, присвоенным в пояснительной записке.

60. ВОЗРАСТ ПОГИБШЕГО ЛИЦА.

В кодовом поле 60 записывается возраст погибшего лица. Указывается число полных лет, а для детей младше одного года проставляется значение 1.

61. ПОЛ ПОГИБШЕГО ЛИЦА.

В кодовом поле 61 записывается код 1, если погибшее лицо мужского пола, и код 2, если погибло лицо женского пола.

62. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В кодовом поле 62 записывается в соответствии с табл. 27 код социального положения лица, погибшего при пожаре.

Таблица 27

| Социальное положение | Код |
| --- | --- |
| Рабочий | 11 |
| Колхозник | 10 |
| Служащий | 12 |
| Предприниматель | 13 |
| Фермер | 14 |
| Домохозяйка | 15 |
| Пенсионер | 16 |
| Нетрудоспособный иждивенец (инвалид) | 17 |
| Студент ВУЗа, техникума, колледжа | 18 |
| Учащийся ПТУ | 19 |
| Лицо, находящееся в местах лишения свободы | 20 |
| Лицо без определенного рода занятий | 21 |
| Работник пожарной охраны | 22 |
| Учащийся школы, лицея, гимназии | 23 |
| Ребенок дошкольного возраста | 24 |
| Не установлено | 25 |

63. ОБРАЗОВАНИЕ ПОГИБШЕГО ЛИЦА.

В кодовом поле 63 записывается в соответствии с табл. 28 код уровня образования лица, погибшего при пожаре.

Таблица 28

| Образование | Код |
| --- | --- |
| Начальное | 1 |
| Незаконченное среднее | 2 |
| Среднее | 3 |
| Среднее специальное | 4 |
| Незаконченное высшее | 5 |
| Высшее | 6 |
| Отсутствуют | 7 |
| Не установлено | 8 |

64. ПРИЧИНА ГИБЕЛИ

В кодовом поле 64 записывается в соответствии с табл. 29 код причины гибели лица.

Таблица 29

| Причина гибели людей | Код |
| --- | --- |
| Действие продуктов горения | 11 |
| Воздействие высокой температуры | 12 |
| Недостаток кислорода в зоне пожара | 13 |
| Действие элементов разрушенных конструкций, предметов, материалов | 14 |
| Обострение форм заболеваний | 15 |
| Проявление скрытых форм заболеваний | 16 |
| Психические факторы | 17 |
| Падение с высоты | 18 |
| Поражение электрическим током | 19 |
| Прочие причины | 20 |

65. УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ ГИБЕЛИ

В кодовом поле 65 записываются в соответствии с табл. 30 коды основного условия, способствовавшего гибели лица.

Таблица 30

| Условия, способствовавшие гибели | Код |
| --- | --- |
| Состояние алкогольного (наркотического) опьянения | 11 |
| Оставление малолетних детей без присмотра | 12 |
| Болезнь | 13 |
| Преклонный возраст | 14 |
| Инвалидность | 15 |
| Состояние сна | 16 |
| Интенсивное распространение огня, высокая температура на путях эвакуации | 17 |
| Паника, неправильные действия пострадавшего и лиц обслуживающего персонала | 18 |
| Несоответствие путей эвакуации противопожарным требованиям | 19 |
| Ошибочные действия пожарной охраны при эвакуации или спасании людей | 20 |
| Обрушение конструкций здания | 21 |
| Прочие | 22 |
| Падение с высоты | 23 |
| Поражение электрическим током | 24 |
| Преступные посягательства | 25 |

66. МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

В кодовом поле 66 записывается в соответствии с табл. 31 код момента, когда наступила смерть пострадавшего.

Таблица 31

| Момент наступления смерти | Код |
| --- | --- |
| До прибытия пожарной охраны | 1 |
| В ходе ликвидации пожара | 2 |
| До 7 суток с момента ликвидации пожара | 3 |
| Свыше 7 суток с момента ликвидации пожара | 4 |